中山市波盛照明有限公司

品名: 平头食人鱼白光 单位:mm 角度：180 NOTE:TOLERANCE±0.3 MM Part Number（编码） Chip（晶片） Material（材料） Emitting（颜色） 入P(nm) GaN/GaN WHITE Parameter（参数） Symbol MIN TYP MAX UNIT TEST CONDITION Forward Voltage（顺向电压） VF 3.0 / 3.2 V If=20mA Domi Wavelength（主波长） λd / nm Reverse Current（反向电流） IR 10 μA VR=5V Power dissipation （消耗功率） Pd 60 mW Luminous Intensity （发光强度） IV 600 / 800 mcd If=20mA Peak Forward Current （顺向电流峰值） If(Peak) 100 mA Recommend Forward Current （顺向电流） If(Rec) 20 mA Electrostatic Discharge （静电释放） ESD 2000 V 1.BSOLUTE MAXIMUM RATINGS：（Ta=25℃） 2.OPERATING TEMPERATURE：—40℃TO80℃ (操作温度) 3.LEAD SOLDERING：260℃FOR 5 SECONDS（焊接条件） 4. 储存条件:25℃以下60%湿度以下.