深圳市虹彩光电照明有限公司

珠宝灯使用说明书

创造世界品牌---闪亮明日之星

厂址:深圳市宝安区西乡镇航程工业区1栋

总机:0755-61529819 传真:0755-27369545

网址www.syx1hc.com邮箱:syx1hc@syx1hc.com

深圳市虹彩光电照明有限公司

Shenzhen Hong Cai Photoelectric Co. LTD

-------------专业LED珠宝照明灯制造商

LED珠宝灯安装注意事项：

请注意：在安装和拿灯具时要轻拿轻放！！！防止不必要的损害 ， 在没有完成以下工序前不要接220V电  谢谢配合！！！

LED珠宝照明灯

1）在安装时要注意区分照射角度

2）珠宝照明灯电源标签作用（两个接线端口）：

Lnput  为接220V电压（此端我们以接好线材，不用在改变不分正负级）

outpu  红线接+  黑线接- 才能使LED安装好以后将光的角度形成直射角度照射到物品。（天花灯上有两条线引出：红黑线，根据以上提示接线）

LED珠宝柜台灯条

1）LED珠宝灯条在安装时要注意区分铝合金槽的角度，涂抹玻璃胶时要注意将胶水涂抹在45度角边的其中一面，才能使LED安装好以后将光的角度形成45度角照射到物品。

2）LED珠宝灯条安装时要注意区分电源功率及电源进线和出线（所有电源必须按照本公司发货时上面的小标签安装到相对应的柜台，没有按照本公司指定长度安装电源而导致LED亮度不能正常发挥，或者因人为因素使产品质量受到 影响本公司概不负责）。

3）在安装前先关闭电路，将所有连接部分处理好后，接上电源后才能开启电路开关（绝不能在没有连接电源的时候通电，本产品只接受DC12V供电）

4）LED珠宝灯条每一条都会有两根引线出来连接电源，引线连接电源时要区分电源正负极。