## 北京恒丽阁品质家装报价书

服务热线：010-59464320   13671167494

答疑信箱：henglige@126.com

办公地址：亚运村北

公司网址：http://www.henglige.com

恒丽阁装饰为您服务

## 恒丽阁装饰材料表

公司地址: 亚运村北

联系电话：59464320  13671167494

| 贴砖 | 钻牌水泥,32.5;中河沙;美巢108胶拉毛 |
| --- | --- |
| 刷墙 | 美巢墙锢;美巢易刮平腻子;立邦净味全效，多乐士金装五合一涂料 |
| 木工 | 鹏鸿大芯板,一等品;美巢粘木宝白乳胶;华润聚脂漆 |
| 水管 | 金德PPR |
| 电线 | 昆仑电线 |
| 线管 | 文昌管 |
| 防水 | 西卡防水双组份灰浆防水，东方雨虹单组分丙烯酸防水 |

| 北京恒丽阁装饰施工工艺说明 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体施工流程及工艺 |
| 瓦工部分 |  |
| 1 | 厨卫 贴墙砖 | 1，安装水龙头，不能经常开总闸控制水 2，首先把下水口及地漏用塑料袋装沙封好，以防施工中不小心掉进了沙灰，堵塞下水管道 3，用水泥沙浆找平因改水电而留下的线槽及水管槽 4，墙面抹灰找平（墙体不平的需要此工序） 5，刷防水，纵向横向各涂刷1遍 6，墙面拉毛处理（增强墙面附着力） 7，与业主确定腰线及花片的位置，以及瓷砖的文理拼对方式 8，将瓷砖在水中充分浸泡，至少30分钟以上 9，使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝，确保不脱落 10，垃圾每天清理 |
| 2 | 厨卫 铺地砖 | 1，首先把下水口及地漏用塑料袋装沙封好，以防施工中不小心掉进了沙灰，堵塞下水管道 2，确定需要设置的房间最低点，并确保铺装完成后实为最低点（如：地漏所在处） 3，须业主明确是否需要与某一面墙或与相邻的两面墙采取（墙地对缝） 4，刷防水，纵向横向各涂刷1遍 5，将瓷砖在水中充分浸泡，至少30分钟以上（玻化砖不需此工序） 6，采用干铺工艺施工(有效避免水泥砂浆自然流动导致的空鼓) 7，使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝，确保不脱落 |
| 3 | 客厅 铺地砖 | 1，首先测量地面整体长宽，合理排砖并给到业主建议 2，须业主明确地转文理花色走向（建议业主现场与瓦工沟通交代清楚） 3，使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝，确保不脱落 |
| 4 | 瓷地角线 | 1，与地转对缝粘贴，留出门口部分暂时不贴，待门安装结束再按实际尺寸切割粘贴 2，使用“2.5平方硬线压勾”的方法勾缝，确保不脱落 |
| 油工部分 |  |
| 1 | 铲墙皮 | 1，用滚筒带水滚刷顶面，墙面。令原墙腻子充分吸收水分 2，使铲刀铲除原有全部亲水腻子，露出墙面基层 3，垃圾每天清理 |
| 2 | 墙面处理 | 1，顶面，墙面的阴角区域弹线找直 2，用石膏粉填充电路改造的墙面沟槽 3，整体顶面墙面刷涂美巢墙固，以增加墙面附着力 4，用美巢墙衬整体对露出基层的墙面，顶面进行找平。阴角区域要求与事先弹线一致 |
| 3 | 墙面贴布 | 1，墙面涂刷新白塔白乳胶 2，粘贴网格布 3，用铲刀将网格布批刮平整 |
| 4 | 批刮腻子 | 1，在做完基础处理的顶面，墙面批刮腻子（美巢821或是美巢易刮平） 2，用砂布，砂纸整体光测打磨墙面，顶面。做到表面平整无颗粒麻点 |
| 5 | 涂刷墙漆 | 1，涂刷两边底漆，一遍面漆。每遍的间隔，不低于2个小时。 |
| 6 | 粘石膏角线 | 1，测量粘贴区域长度，选用8－9cm宽优质石膏素线。合理配料减少衔接 2，用快粘粉粘贴石膏线 3，用刀片修补衔接处 4，打磨表面（同8工序） |
| 木工部分 |  |
| 1 | 石膏板 吊顶 | 1，确定调定区域，在相邻墙面弹出水平线 2，依据调定面积在顶部施画龙骨固定线 3，顶面打空，栽內涨丝，旋紧镀锌吊挂传丝 4，架设轻钢龙骨 5，用防锈自功钉固定石膏板并留出筒灯安装点位 6，在石膏板衔接处预留8－10mm空隙，充填石膏外贴牛皮纸 7，用防锈漆将所有钉眼涂刷，并局部单独批刮腻子 |
| 2 | 包垭口 | 1，请业主确定好垭口套线样式 2，准确测量出洞口尺寸，打孔下木塞。 3，选用优质鹏宏大芯板衬底，找水平垂直后固定衬板 4，衬板表面粘贴饰面板（清油）或澳松板（混油）并用无帽气钉定位 5，装钉收口木条或木线用用无帽气钉固定 6，砂纸打磨，修补钉眼用色粉（清油）修补接缝。将澳松板接缝处剌开V型槽（混油）批刮原子灰 7，再次打磨涂刷底漆三遍，面漆两边（华润聚酯漆） |
| 3 | 包窗套 | 1，请业主确定好垭口套线样式 2，准确测量出洞口尺寸，打孔下木塞。 3，选用优质鹏宏大芯板衬底，找水平垂直后固定衬板 4，衬板表面粘贴饰面板（清油）或澳松板（混油）并用无帽气钉定位 5，装钉收口木条或木线用用无帽气钉固定 6，砂纸打磨修补钉眼用色粉（清油）修补接缝。将澳松板接缝处剌开V型槽（混油）批刮原子灰 7，再次打磨涂刷底漆三遍，面漆两边（华润聚酯漆） |
| 其他部分 |  |
| 1 | 暖气片 喷漆 | 1，清理原暖气片表面，打磨附着物 2，局部锈点防锈处理，涂刷防锈漆 3，整体喷涂德国都芳水性暖气专用漆 |
| 2 | 防水 | 1，首先墙面将水电改造开槽用水泥封堵 2，涂刷西卡双组分防水两遍，纵向横向各涂刷一遍 3，待防水干燥后放水做24小时闭水试验 |
| 3 | 水路改造 | 1，首先与业主明确用水项目及准确位置 2，墙面垂直开槽下管，吊顶以上采取明装（出于安全和日后维修考虑，水管不走地面，不在墙体横向开槽） 3，使用金德PP-R直径16mm热水管道热熔施工 4，管道铺设后实施8 kg打压试验20分钟，压力表不掉压为合格。 5，放水，保证焊接不堵。 6，及时清理垃圾 |
| 4 | 电路改造 | 1，首先与业主明确电源需求准确位置 2，墙面垂直开槽，地面直线开槽下管，吊顶部分采取明装（出于安全考虑，不在墙体横向开槽） 3，强电使用昆仑2.5－4平方优质三色电线，文昌优质PVC穿线管 4，弱电使用优质铜8芯网线 5，拐角处采用大弯或在有条件位置加装暗盒 6，及时清理垃圾 |

## 北京恒丽阁装饰

| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 工艺及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖部分 |
| 1 | 贴瓷砖 | 平米 | 30 |  |  | 墙面用水泥加108胶拉毛（墙面胶浆拉毛8元/平，墙面拉过毛直接刷108胶4元/平）.墙砖湿贴.地面扫浆,干铺。 瓷砖与填缝剂由甲方购买，长边大于或等于600MM的大砖35元/平，短边小于或等于200MM大于100MM的小砖65元/平米，小于或等于100MM的85元/平米。 |
| 2 | 墙面拉毛 | 平米 | 8 |  |  | 毛墙省略这一项，加刷胶4元/平米。 贴墙砖,墙面需要拉毛或刷胶处理才能牢固。 |
| 2 | 搬瓷砖 | 项 | 200 |  |  | 把瓷砖搬到楼上。 厂家一般不上楼。 |
| 3 | 地面找平 | 平米 | 30 |  |  | 水泥找平,约3.0cm以下的厚度。 主要用于铺复合地板的地面.要求无空鼓。 |
| 4 | 地角线 | 米 | 10 |  |  | 客厅地砖的,有此项目。 地角线由业主提供。 |
| 5 | 包立管 | 根 | 180 |  |  | 轻体砖砖斗砌。 卫生间下水管，包消音棉200元/个卫生间的所有下水管道。 |
| 合计： |
| 墙面部分 |
| 1 | 铲墙皮（亲水腻子） | 平米 | 5 |  |  | 821腻子的大白,建议铲除，耐水腻子铲除10元以上/平米。 新房的防水腻子,不建议铲，如铲除价格很贵，.清除空鼓就可以。 |
| 2 | 石膏找平 | 平米 | 16 |  |  | 可选顶目,基层找平,达到理想的平整度。 视毛坯墙的情况而定。 |
| 3 | 贴布 | 平米 | 10 |  |  | 内保温墙,有裂纹的非承重墙,需要贴。 白乳胶，贴网格布。 |
| 4 | 刮腻子 刷漆 | 平米 | 19 |  |  | 墙面刷界面剂一遍,封线槽,找直阴阳角,批刮二至三遍美巢易刮平腻子,最后光测打磨,刷底漆一遍,面漆两遍.漆由业主提供. 清工敷料,不含漆。 墙平,阴阳角直.漆面干净,均匀,无颗粒麻点,无透底,无起皮.如果含漆,加12元/平米的材料费。 |
| 5 | 石膏线 | 米 | 10 |  |  | 龙牌,素线,用快粘粉粘贴,打磨,刷乳胶漆。 平齐,无接缝痕迹。 |
| 合计： |
| 木工部分 |
| 1 | 包垭口 | 米 | 110 |  |  | 鹏鸿一等细木工板衬底,贴三厘板,划缝,刮原子灰,打磨,喷华润聚脂漆混油,底漆三遍,面漆两遍,水砂纸磨平.或清油,贴饰面板。 漆膜厚度均匀,颜色一致,光泽好,手感好,附着牢固,不透底,不脱皮,不开裂。 |
| 2 | 包窗套 | 米 | 80 |  |  | 鹏鸿一等细木工板衬底,贴三厘板,划缝,刮原子灰,打磨,喷华润聚脂漆混油,底漆三遍,面漆两遍,水砂纸磨平.或清油,贴饰面板。 漆膜厚度均匀,颜色一致,光泽好,手感好,附着牢固,不透底,不脱皮,不开裂。 |
| 3 | 吊顶 | 平米 | 100 |  |  | 雪花板轻钢龙骨龙牌石膏板,吊平顶.钉头刷防锈漆.接缝划V字缝处理,用白乳胶贴布。 造型顶为140元/平。 |
| 4 | 做地台 | 平米 | 260 |  |  | 鹏鸿一等细木工板.和木方龙骨,象一个放倒的柜子不开门，不刷漆。如需开门每平米加100元，刷漆费用100元/平米。 不超过25CM的高度。 |
| 合计： |
| 其他部分 |
| 1 | 暖气喷漆 | 片 | 15 |  |  | 德国都芳暖气漆,喷两遍。 暖气管喷漆,赠送。 |
| 2 | 防水 | 平米 | 60 |  |  | 西卡防水双组份或者东方雨虹刷两遍，防水上拉毛8元/平米，防水面抹灰保护层25元/平米。 做闭水试验24小时。 |
| 3 | 改水 | 米 | 45 |  |  | 开槽,埋管,金德PPR,熔接,全用热水管。 打压30分钟,要求不掉压,不漏水。 |
| 4 | 改电 | 米 | 35 |  |  | 开槽,布管,拐弯用大角度,穿昆仑电线,RV2.5.，数字电视线加10元/米。 布线合理, 中间不能有接头,空调线用RV4.0。 |
| 5 | 装灯 | 全部 | 200 |  |  | 大灯用膨胀螺栓固定。 牢固,稳定,位正. 三居以下，特殊或贵重物品安装另外收费，单件1000元以上按本件物品的15%起收费，否则因安装导致损坏不负责赔偿。 |
| 6 | 装五金 | 全部 | 200 |  |  | 镜子,厨卫挂件,毛巾架等的安装。 牢固,稳定,位正. 三居以下，特殊或贵重物品安装另外收费，单件1000元以上按本件物品的15%起收费，否则因安装导致损坏不负责赔偿。 |
| 7 | 装洁具 | 个 | 50 |  |  | 马桶,柱盆的安装. 玻璃胶或膨胀螺丝固定,接上下水。 牢固,稳定,位正。 |
| 8 | 运垃圾 | 项 | 300 |  |  | 运到楼下物业指定的位置。 本公司负责施工项目产生的装修垃圾，但不含旧房拆除所产生的渣土及垃圾。 |
| 合计： |
| 总计： |

温馨提示：我们公司不反对水电或其他单项工程外包，但要提前提醒业主施工中或后期保修中可能出现的问题分清责任。业主水电施工外包，我公司不负责水管，电线的开槽部分封堵抹灰，或因水电施工方封堵线槽的技术或用料的原因造成与原墙体粘接不牢固，若墙体出现裂缝，我公司不负责维修，若因各水口固定不牢固或不平整导致的混水器或水龙头无法安装，由水电施工方自行解决。如防水施工外包，防水层的保护工作要有防水施工方保护到位，满足后期正常施工不会遭到破坏，我公司不负责做所有的避水试验和以后保修期的检查工作，以后若发生漏水或渗水全部由防水施工方自行解决所有问题（比如拆砖和贴砖，墙面修补），保修期间若因水路、电路、防水有关的问题，我公司为业主提供电话免费技术咨询，不负责去现场。我公司工人施工期间吃住在工地，以保证施工进度和降低成本。

## 装修的顺序，以及你要买的材料的顺序

1、物业办开工证。持用电证去银行买300度左右的电。

2、拆除项目。如二手房的瓷砖等。
3、橱柜的测量，设计。要确定一些水、电的位置，如烟机，微波炉，小厨宝，净水机，消毒柜等。
4、结构的改造，拆墙，砌墙。业主要准备好瓷砖，地漏和填缝剂。
5、水路改造，确定好用什么热水器，浴缸龙头的安装方式，嵌入墙式还是外置式，下进水还是上进水。
6、电路改造，2.5平方的塑铜线，柜机空调是4平方。
7、瓦工贴瓷砖（钻牌水泥，中河沙，108胶拉毛，甲方要买好瓷砖，勾缝剂，准备好地漏）。门尽早来测量。
8、橱柜的二次测量、装浴霸、吊铝扣板，装热水器。
9、木工
木工，可以和瓦工同时进行。主要是吊顶、造型等。
10、油工。业主要准备好墙漆。
（1）铲墙皮。防水腻子可以不铲。
（2）刷界面剂一遍。
（3）刮腻子两至三遍，最快是一天一遍，中间可以停一天晾干。
（4）干透后，光测打磨。
（5）刷底漆一遍。然后，要找补。刷完后，需要业主验收平整度。
（6）刷面漆两遍，间隔2个小时以上。
11、装橱柜，烟机灶具，洁具，五金，窗帘杆等。
12、初步保洁，装木地板。

13、装门。

14、装灯具，面板。

15、开荒。