泰州市海鑫机电制造有限公司

烘干机技术参数及图片

| 型号 | SWA801-15 | SWA801-20 | SWA801-30 | SWA801-50 | SWA801-100 | SWA801-120 | SWA801-135 | SWA801-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| 内筒尺寸mm | ф520×620 | Ф800×450 | ф1000×800 | ф1140×1000 | ф1320×1150 | ф1450×1100 | ф1600×1100 | ф1700×1150 |
| 内筒转速r/min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 功率KW | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 6.0 |
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 电加热功率KW | 15 | 18 | 22 | 24 | 36 | 42 | 50 | 50 |
| 外型尺寸(长×宽×高)mm | 850×1100×1650 | 1000×1150×1800 | 1120×1350×1850 | 1280×1750×2100 | 1500×1930×2300 | 1600×1900×22430 | 1760×1850×2600 | 1880×2050×2750 |
| 整机重量kg | 300 | 380 | 560 | 700 | 100 | 1100 | 1200 | 1300 |

图片

工业烘干机/烘干机主要特点： 
1、工业烘干机/烘干机采用电脑自动控制，可根据烘干要求，配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。
2、工业烘干机/烘干机内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成， 内壁光滑，减少衣物的磨损。
3、工业烘干机/烘干机装有高效散热器，并配以合理的引风道，使热风直接和衣物接触，提高了干衣效率，同时节省了能源。
4、工业烘干机/烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择。
5、工业烘干机/烘干机大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅通，从而极大的提高了烘干效率。