双滚烫平机参数及图片

技术参数

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
|  | YPAⅡ-2800 | YPAⅡ-3000 |
| 熨烫范围(mm) | ≤2800 | ≤3000 |
| 熨烫滚筒规格(mm) | φ800×2800 | φ800×3000 |
| 蒸汽压力Mpa | 0.4-0.6 |
| 织物熨烫速度m/min | 0-19.9 | 0-19.9 |
| 进汽孔径(mm) | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 蒸汽耗量(kg/h) | 150 | 180 |
| 电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
| 电加热功率(kw) | 72 | 72 |
| 外形尺寸(mm) | 3880×2120×1350 | 4080×2120×1350 |
| Φ800滚筒数量 | 2 | 2 |

图片：

特点：

- 烫平机前后两个辊筒，辊筒采用优质不锈钢材料制作，散热效率高，熨烫后的织物平整、挺括。 
2、烫平机采用宽绽带传送，传送带耐高温、防静电、变形小、寿命长，熨痕小，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣联结，装拆、更换方便。
3、烫平机采用调速电机和调速器调速，熨烫速度无级调速，调速范围大、节能、高效、平稳，结构合理，可方便不同厚度织物的需要。
4、烫平机传动系统采用齿轮传动，减少了链轮传动所产生的抖动、响声等弊病，超负荷能力强，有一定的缓冲和减振性能，达到静音效果。
5、工业烫平机独特的传动、进汽、回水系列，可消除蒸汽外逸，净化工作环境，改善作业环境。