泰州海鑫机电制造有限公司

工业洗衣机技术参数及图片

工业洗衣机技术参数

| 型号 | 最大洗涤量kg | 转筒尺寸 内径*长度 mm | 转速r/min | 功率kw | 蒸汽压力(MPa) | 外形尺寸长*宽*高 (mm) | 整机重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGP10 | 10 | φ390×600 | 35 | 0.75 | 0.3-0.6 | 1100×850×1200 | 260 |
| XGP20 | 20 | φ500×800 | 35 | 0.75 |  | 1250×940×1300 | 380 |
| XGP30 | 30 | φ700×1000 | 33 | 1.1 |  | 1650×1100×1450 | 600 |
| XGP50 | 50 | φ750×1220 | 33 | 1.5 |  | 2000×1300×1500 | 800 |
| XGP70 | 70 | φ950×1220 | 33 | 3 |  | 2050×1400×1800 | 900 |
| XGP100 | 100 | φ950×1420 | 33 | 3 |  | 2350×1400×1900 | 1200 |
| XGP150 | 150 | φ1080×1600 | 31 | 4 |  | 2500×14000×2100 | 1500 |
| XGP200 | 200 | φ1080×2000 | 31 | 5.5 |  | 2940×1480×2100 | 1950 |
| XGP250 | 250 | φ1200×2200 | 31 | 7.5 |  | 3140×1500×2300 | 2300 |
| XGP300 | 300 | φ1200×2500 | 29 | 7.5 |  | 3514×1850×2300 | 2600 |
| XGP400 | 400 | φ1450×3000 | 29 | 11 |  | 4200×2050×2450 | 3400 |

图片：

工业洗衣机主要特点： 
●采用卧室滚筒型,工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长。
●内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠。
●采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。