随着社会和经济的发展，电力质量日益受到人们的关注。而供电的连续性是电力质量中非常基本又非常重要的因素，特别对一些重要的用电部门，如医院、场馆、机场、通信、地铁、高层建筑、石化等。为保证主配电供电的连续性，常用的办法是采用单母线分段供电，中间加一开关进行联络。三四年前这种母联配电系统主要是靠专职人员手动操作，两把钥匙管三把锁，操作很不方便、转换时间长。近年来有的用PLC等组成自动控制系统，但结构复杂、可靠性不高；有的用国外进口产品，但其价格昂贵，多为英文显示，实际操作不方便。

因此，我公司在研究分析国外现有产品的基础上，决定研发母联智能控制器。

母联智能控制器的主要功能是根据两段母线端的电压情况，自动控制两路进线开关和联络开关的分合闸，从而实现供电的连续性及电能的有效分配.

该系统有两种常用运行模式。

（一）、母联备自投。正常状态下，两路进线开关（1＃、2＃）合闸、母联开关（3#）断开，实行分列供电。当任一路进线断电时，先断开此路进线开关，再合上母联开关；来电后断开母联开关再合上进线开关，从而确保供电的连续性。

（二）、进线备自投。正常状态下，是一路主供，一路备用（不合闸），母联开关3#合上，当主供断电时，先断开主供开关（1＃）再合上备用开关（2#）。备用电源容量较小时，备用电源合上后，要断开一些一般负载，以确保重要负荷的供电。

我公司采用可编程控制器为核心的集散式多重网络监控系统，实施对电源系统的全方位监测和控制。确保单母线分段供电系统安全可靠、连续供电；

国际标准的MODBUS-RTU通信协议，可直接与PLC（西门子S7-200、施耐德MICRO NEZA TWIN等）连接通信，支持国内外各种自动化组态软件驱动直接连接；

配置灵活，可配置触摸摸屏、液晶显示屏，实现全汉化适时显示和操作，真正实现人机对话；

控制器具有RS232或RS485串行口，允许连接开放式结构的局域网络，它应用ModBus通讯规约,借助PC和数据采集系统上运行的软件，实现单母线分段供电系统的遥控、遥测、遥信、遥调等“四遥”功能；

允许用户在现场或监控中心对其工作状态“自动/手动”、“通讯”、“转换需要的各种延时”等参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存贮器内，在系统断电时不会丢失；

控制器的所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规采用电位器的模拟调整，简化了硬件电路，提高了整机的可靠性和稳定性，每个参数都可以调整，且不会对其它参数造成影响；

超宽的电压输入范围，电网适应性强，能用于环境相对恶劣的场所；

输入开关量和模拟量采用光电隔离，输出采用光电、继电器双重隔离。具有极强的抗电磁干扰能力，适合在强电磁干扰的复杂环境中使用；

采用模块化结构设计，嵌入式安装方式，结构紧凑、安装方便。

主要体现在操作简单、投切可靠，具有手动/自动、“四遥”等功能，模块化结构、体积小、安装方便等特点，已经得到一致认可。