消费级2.5寸SATA系列参数

| General |
| --- |
| 型号 | KF251SCJ | KF251MCJ | KF251SCI | KF251MCI |
| 固态硬盘类型 | 消费级无缓存2.5英寸固态硬盘 | 消费级带64M缓存2.5英寸固态硬盘 |
| 接口 | SATA-II |
| 闪存类型 | SLC | MLC | SLC | MLC |
| 容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
|  | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
|  | 64GB | 128GB | 64GB | 128GB |
|  | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
| Performance |
| 理论传输速度 | 3Gbps (300MB/s) | 3Gbps(300MB/s) | 3Gbps (300MB/s) | 3Gbps (300MB/s) |
| 最大连续读速 | 140MB/s | 160 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s |
| 最大连续写速 | 110MB/s | 90 MB/s | 200 MB/s | 190 MB/s |
| IOPS读@4kb | 4200 | 4000 | 7500 | 6700 |
| IOPS写@4kb | 800 | 500 | 7000 | 3000 |
| Electrical |
| 电压 | 5V ±5% |
| 运行功率 | Max 2W |
| 空转功率 | Max 0.5W |
| 待机功率 | Max 0.3W |
| 休眠功率 | Max 0.3W |
| Reliability |
| S.M.A.R.T支持功能 | 支持 |
| MTBF | 2,000,000 Hours |
| Environment |
| 运行状态环境温度 | 0°C to 70°C |
| 存贮状态环境温度 | -55°C to 95°C |
| 运行状态抗冲击力 | 1500G, ( @ 0.5msec half sine wave ) |
| 存贮状态抗冲击力 | 1500G, ( @ 0.5msec half sine wave ) |
| 抗振动受力 | 20G Peak, 10 ~ 2000Hz, (15mins/ Axis) x3 Axis |
| 环境湿度要求 | 0°C to 55°C / 5~95% RH |
| Physical |
| 长 | 100mm |
| 宽 | 70mm |
| 高 | 9.5mm |
| 重量 | 72～82g |

NOTE : 1 megabyte (MB) = 1 million bytes; 1 gigabyte (GB) = 1 billion bytes