奥普泰“OPT”三十二路数字视频光端机 （32路视频/音频/开关量/数据/以太网系列）

OPT DT/R 32V1D奥普泰光端机

"OPT"奥普泰系列复用型数字视频光端机是针对各种不同信号应用要求的场合,采用先进的高速数字电路复接/分接技术,通过高速光电传输平台,将不同的信息流(视频、数据、电话、音频、IP等)进行数字复用/分接处理，在同1芯（或2芯）光纤上传输无失真、高品质的各类组合信号。 ■三十二路视频光端机基本型号选择: ●32路视频光端机 ●32路视频+音频光端机 ●32路视频+数据光端机 ●32路视频+报警光端机 ●32路视频+音频+报警+数据光端机 ●32路视频+音频+电话+以太网+数据光端机 ●32路视频+多功能复合型 ●集中式管理（标准4U机架） ■产品特性 ●全数字视频无压缩传输技术， ●可达到很好的视频传输品质 ●支持视频无损再生中继 ●支持任何高分辨率的视频信号 ●无模拟光端机的交调干扰 ●兼容PAL、NTSC、SECAM制式 ●SMT表面贴装技术 ●广播级传输品质 ●10Bit数字视频编码 ●先进的自动增益控制功能(AGC) ●所有视频数据端口均有防雷设计 ●先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节 ■视频技术参数指标 ●视频接口2个 ●视频接口型式BNC ●视频输入/输出阻抗75Ω(非平衡) ●视频输入/输出电压典型峰值1.0V,最大1.5V ●视频带宽8MHz ●微分增益<1%(典型值) ●微分相位<1°(典型值) ●信噪比(加权)>62dB ■音频技术参数指标 ●音频接口2-8路 ●音频输入输出600Ω（平衡/不平衡） ●接口端子:RJ-45 ●音频输入输出电平0dBm(典型值) ●频率响应10Hz～20KHz ●音频数码位宽24Bit ■数据技术参数指标 ●数据接口多路单、双向 ●数据接口型式：RJ-45接口/工业标准接线端子 ●数据接口信号RS-232、RS-485、RS-422、曼码 ●码速率0～256Kbps ●误码率<10-9 ■以太网技术参数指标 ●网络接口1个屏蔽RJ-45接口 ●支持协议IEEE802.3u 10/100Base-TX ●工作方式全双工/半双工 ●时延<23Bit ●误码率<10-9 ■报警/开关量技术参数指标 ●输出2线制报警开关量 ●输出多个报警量 ●单芯与视频同行 ●直接继电器输出,无需外接电路 ●透明传输,无衰减 ■电话接口技术参数指标 ●供电发式:24-48V线间直流馈电 ●频偏:不超过±1.5% ●电平:低频群-9dBm±3dBM高频群-7dBm±3dBm ●电平差:组合信号的高、低频群电平差2±1dB ■其他指标 ●平均无故障工作时间(MTBF)>10万小时 ●工作温度-40～70℃ ●储存温度-40～70℃ ●工作湿度5～95%(无冷凝) ●储存湿度0～95%(无冷凝) ●外形尺寸240(L)×140(W)×38(H) ●输入电压6V ●光接口FC