清洗是指清除工件表面上液体和固体的污染物，使工件表面达到一定的洁净程度。清洗过程是清洗介质、污染物、工件表面三者之间的相互作用，是一种复杂的物理、化学作用的过程。清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关、与清洗介质的理化性质、清洗性能、工件的材质、表面状态有关、还与清洗的条件如温度、压力以及附加的超声振动、机械外力等因素有关。因此，选择科学合理的清洗工艺，必须进行工艺分析。

浸渍清洗 在清洗槽中加入清洗液，将被洗物 浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清 洗液的化学作用清洗，所以洗涤能 力弱，需要长时间。循环清洗液。 喷气清洗 在清洗槽内安装喷气管(多个吸管)， 用汽体将清洗液喷射到被洗物上的 清洗方式。压力为20kg/cm2以上。 喷流清洗 从槽的侧面将清洗液在液相中喷出， 靠清洗液的搅拌力（物理作用）促 进清涤。洗涤能力比浸渍清洗强。 刷洗 在清洗腔室安装刷子、工件有专门 的支承或夹具、在清洗剂浸渍或淋 润的同时，主要靠刷子与工件的机 械磨擦力进行清洗，作为初级清洗、 效果直接。 超声波清洗 在清洗槽内安装超声波振子，产生 超声波能量（数千个大气压的冲击 波），将被洗物全部清洗的方式。 喷淋清洗 在清洗槽内安装喷淋管，在气相中 将清洗液喷射到被清洗物上，压力 不足2kg/cm2。 减压清洗 在清洗槽内产生负压，由于减压， 洗涤剂能较好地渗透到被洗物的缝 隙之间。若和超声波作用，清洗效 果会大大增强。 喷雾清洗 在洗涤槽内安装喷雾管，在气相中 将洗涤喷附到被清洗物上的清洗方 式。压力2-20kg/cm2。 旋转筒清洗 在槽内安装旋转装置，同时旋转筒 体和搅拌被清洗物。多与喷流、超 声波洗涤组合使用。 摇动清洗 在槽内安装摇动机构，装入被洗物， 使之在洗涤槽内上下运动，多与喷 流、超声波洗涤组合使用。