手动液压车:

作为我公司的主力车型之一,品质表现优秀.油泵密封设计防漏可靠,免维护,免装拆,转弯半径小.货叉下降速度可控,寿命长.

额定载荷:2.5T/3T/3.5

起升高度:115MM

降低时高度:75/85MM

总体长度:1533MM

货叉尺寸:长1150MM;宽160MM;高45MM

电动叉车:

可调整的转向装置,操作时可以很容易调整到舒适的驾驶位置;

防水防振仪表 液晶数字显示，故障代码显示;

紧急断电装置 ;

轮胎选用 可选用不同轮胎;

传动系统 优良传动性能，高效率、低噪音;

动力转向;
横置油缸式带减震的转向桥，结构紧凑，易于维修;

可靠、坚固，漂亮的护项架;
圆弧形的设计使得操作者既感到视线开阔安全舒适又符合国际标准规范;

控制器安装在配重处，散热好，维修方便、安全可靠.

额定载荷:1.6T/1.8T/2T/2.5T/3T

起升高度:3000~6000MM

货叉尺寸:长1070MM;宽120MM;高40MM

货叉落地时门架高度:2105MM

电动平台车:

在装配线上可作为理想的物料输送平台;

采用高强度材料制造,坚固耐用.

额定载荷:350GK

平台最高高度:1320MM

平台最低高度:405MM

台面尺寸:910*500*56MM

手动堆高车:

额定载荷:1.5T

起升高度:1600

降低时高度:90MM

货叉长度:1100MM

全电动堆高车:

额定载荷:1-2吨

货叉最底高度:85MM

升高1.6—3M

全电动前移式叉车:

适合在较窄通道内工作;

载重1.0—2.5吨；升高0—7200MM

工程师可以通过叉车上的诊断接口读取运行数据。使得调整叉车性能参数、预见性的维护及快速修理变得十分方便。

叉车所需维护间隔达1000小时。

人机工效. 集合行使控制，方向选择，自动反向制动的多功能操作手柄，使操作更精确，效率更高，驾驶员疲劳度最低。

侧站操作，以及布局合理的操作手柄，减少驾驶员身体运动，降低疲劳。LDC控制器可实现无级变速。

托盘:

结构:单面网格川字底型

进叉方式:四向进叉

动载:1.5T  静载:6T  货架:0.6T

结构:单面网格九脚托盘(套叠型)

进叉方式:四向进叉

动载:0.5T  静载:1T  货架:禁用

以上是部分产品图片介绍,如有其他需求请来电:   010-61272933  13051558254  王艳

更多产品请浏览www.lyhtbj.com