云终端参数列表

- 系统支持：windows xp 专业版、windows 2000 服务器、windows 2003 服务器

- 云终端外形：长、宽、高（100×100×15 毫米）具有多个USB接口，VGA接口，网络接口，直流电源插口、扬声器接口、麦克风接口，并能悬挂于显示器后面

- 云终端内部结构：内部部件高度集成，没有可移动部件，没有风扇，芯片系统集成一体化设计，内置嵌入式windows CE系统。

- 云终端运行模式：必须支持共享模式与单机模式，共享模式下，云终端共享使用主机的软硬件资源。单机模式下，可以当迷你电脑使用，能够连接互联网，以便能完成大部分日常工作。

- 云终端支持协议：必须支持VDP（虚拟桌面协议，）RDP（远程桌面协议）用于构建共享网络环境，共享服务器主机的软硬件资源；VDP协议主要用于与云服务器进行通讯。当众多的云终端以互异的用户名密码登录到云服务器之后，云服务器会为不同的云终端用户开设独立的会话，每个云终端即会占用独立的内存空间，其运行程序界面会通过VDP协议传送到云服务器上，进而云终端之间能够独立运行而相互不受干扰。 VDP协议必须保证云终端用户与云服务器稳定连接，不会断开；云终端并具备断开自动连接的功能，无须手动再去连接。

- 云终端服务器端软件：必须具备VDP，RDP协议相关的服务器软件；不依赖于windows自带的终端服务，不能开启终端服务，以保证服务器的安全。

- 云终端支持音频输入输出，方便语音，对讲，录音

- 云终端支持远程监控功能，在服务器端可以监控云终端用户。

- 云终端用户数：服务器为windows xp系统时，云终端用户数不少于30用户，windows2003 不受限制。

- 云终端支持可达1280×1024或1440×900的主流显示分辨率等宽屏模式，使我们有与主机同样的视觉享受。

- 云服务器更新补丁，不会影响云终端使用；以便提高服务器的安全性；

- 云终端支持网络打印和本地打印机

- 云终端服务器软件支持在线升级，以便增加新的功能。

- 云服务端支持批量或单个添加云终端用户；

- 云终端支持云终端管理员信息管理；

- 云终端支持定时关机、注销、重启计算机功能；

- 云终端支持定时或即时清理垃圾和缓存功能；

- 云终端支持虚拟磁盘与隐藏磁盘功能；

- 云终端支持限制服务器连接数量、关机清理缓存、

- 云终端支持限制USB接口使用功能。