| 型号 | 容积流量 (m3/min) | 主电机功率 | 排气口尺寸 | 冷却风量 | 初次加油量 | 外型尺寸(mm) | 机组重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.3MPa | KW |  | m3/min | L | 长x宽x高 | kg |
| SAL08 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 7.5 | Rp1 | 50 | 10 | 900x700x1040 | 400 |
| SAL11 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 11 | Rp1 | 50 | 15 | 1060x800x1230 | 500 |
| SAL15 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 15 | Rp1 | 80 | 20 | 1060x800x1230 | 550 |
| SAL18 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 18.5 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 650 |
| SAL22 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | Rp1 | 100 | 20 | 1080x880x1415 | 700 |
| SAL30 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 30 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1000 |
| SAL37 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 37 | Rp1½ | 160 | 30 | 1300x1100x1650 | 1050 |
| SAL45 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 5.6 | 45 | Rp1½ | 200 | 40 | 1300x1100x1650 | 1150 |
| SAL55 | 10.5 | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 55 | Rp1½ | 240 | 50 | 1620x1230x1670 | 1600 |

SAL系列空压机技术参数(风冷）