空气滤清器

作用：滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质，防止其它异物进入主机，保证压缩系统能吸取清洁的空气！

寿命：通常为2000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：机组排气量不足，影响生产；滤芯阻力过大，机组能耗增加；机组实际压缩比增大，主机负荷增大，寿命减短；滤芯破损导致异物进入主机，发生主机抱死甚至报废的情况。

机油滤清器

作用：滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等保证油循环系统的洁净，保护主机安全运行。

寿命：通常为4000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：回油量不足，导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；导致主机润滑油不足，严重缩短主机寿命；滤芯破损后，未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机严重损坏。

油气分离芯

作用：分离压缩机中的油份

寿命：通常为6000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：分离效率差，导致油耗能量增大，运营成本增加，缺油严重时甚至可能引发主机故障；压缩空气出口含油量增大，影响后端净化设备运行，导致用气设备无法正常工作；堵塞后阻力增大，导致机组实际排气压力增大，增加能耗；

欧普克可以为您的压缩空气系统减少30％-50％的运行费用！

欧普克秉承用最少的成本为您创造更大的价值先进理念，“空压机配件部”、“空压机维护恢复部”“技术咨询中心”组成了“售后服务事业部”。在华北地区共分布着欧普克近30个销售维护中心。欧普克已经成功为复盛、阿特拉斯、无锡压缩机、寿力、柳州富达、英格索兰等常用品牌提供了主机大修恢复服务。欧普克为了减少客户的空压机采购成本，“压缩空气系统销售部”向您承诺以低于市场的价格向您提供高效、可靠的国内外品牌空压机配件（空气滤芯、机油滤芯、油气精分离器、螺杆空压机润滑油、压力传感器、温度传感器、各种控制阀、电磁阀）以及压缩空气高效过滤器，压缩空气系统后处理设备。送货上门 无维修、人工费用！

| 英格索兰空压机配件空滤：89295976、42855429、42888214、39588470、42855411、39588777、99273906、99267031、39708466、42855403、92686948、92686955、99266702、39903281、92035948、92035955、92686922、92686930、42852129、39903265、89288971、89288969、油分：54749247、39831888、39751391、39831888、92754688、42841239、39894597、54601513、42841247、54509427、39863865、92699198、92062132、39831920、54509500、39890600、39863840、油滤：54675654/B、39907175、42888198、39911631、42843797、42843805、39856836、92888262、99270134、99274060、92071132、 |  |
| --- | --- |

| 机型 | 流 量 m3/min | 油气分离器型号 | 滤芯直径 mm | 滤芯高度 mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS22 | 3 | 54749247 |  | 302 |  |
| 30S、ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |  |
| M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |  |
| 50S、M37 | 6 | 39831888 | 194 | 226 |  |
| M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 |  |
| EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |  |
| 75S、M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |  |
| 75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 |  |
| EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |  |
| M90 | 20 | 54509427 | 374 | 425 |  |
| 150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |  |
| VHP400SCU P600SCU P600SCA | 11.6 17 23 | 92699198 | 305 | 250 |  |

|  | 机型 流 量 m3/min/0.7Mpa 原配空滤芯号 滤芯直径 mm 滤芯高度 mm 备注 UPS22 3 89295976 119 134 塑胶盖 30S 3 42855429 130 123 塑胶盖 ML22 3 42888214 200 76 M22 3 39588470 130 151 塑胶盖 50S 6 42855411 216 318 塑胶盖 ML37 6 39588777 130 276 塑胶盖 M37 6 99273906 270 120 EP100 10 99267031 270 240 M55 10 39708466 278 125 塑胶盖 75S 10 42855403 278 251 塑胶盖 VHP400SCU 11.6 92686948(主滤) 92686955(安全) 242 127 484 476 EP200 20 99266702 270 370 M90 20 39903281 380 178 塑胶盖 150S 20 39903281 380 178 VHP700E P1050E 20 29.5 92035948(主滤) 92035955(安全) 300 150 460 468 P600SCU 17 92686922(柴主) 92686930(柴安) 225 109 372 376 M250 40 42852129 39903265 380 362 塑胶盖 900 89288971(主滤) 89288969(安全) 295 192 583 573 塑胶盖 |
| --- | --- |
|  | 英格索兰螺杆式空压机用油气分离元件 |
|  | 机型 流 量 m3/min/0.7Mpa 原配空滤芯号 滤芯直径 mm 滤芯高度 mm UPS22 3 54749247 302 30S、ML22 3 39831888 194 226 M22 3 39751391 194 216 50S、M37 6 39831888 194 226 M37 6 92754688 194 232 EP100 10 42841239 336 356 75S、M55 10 39894597 300 190 75S 10 54601513 300 190 EP200 20 42841247 374 457 M90 20 54509427 374 425 150S 20 39863865 374 457 VHP400SCU P600SCU P600SCA 11.6 17 23 92699198 305 250 VHP700 P1050E 29.5 92062132 440 620 ML250 40 39831920 54509500 431 412 M250 40 39890600 431 444 39863840 240 275 |
|  | 英格索兰螺杆式空压机用机油滤清器 |
|  | 机型 原配机由滤清代号 D mm H mm d D1 mm D2 mm USP22 54672654/B 94 212 1-12UNF 62 72 ML22、30S、ML37 39907175 94 212 1-12UNF 62 72 M37、M22、50S 42888198 94 212 1-12UNF 62 75 M55 39911631 118 283 13/4-12UNF 74 88 75S 42843797 135 200 M38×1.5 100 110 150S 42843805 135 302 M38×1.5 100 110 M90 39856836 118 283 13/4-12UNF 98 110 ML250、M250 92888262 135 302 11/2-12UNF 100 110 EP100、VHP400SCU 99270134 102 202 油滤芯 EP200、VHP700E 99274060 102 402 油滤芯 92071132 108 260 11/8-16UNF 94 104 |

- 英格索兰

IR 直接头 22050405 IR 单向阀 39249784 IR 相位继电器 42866418

IR 滤网 22053722 "IR39250998 接触器" IR 放气电磁阀 42866608

IR 紧停开关 22053904 "IR39251004 接触器" IR 断油阀线圈 42866616

"IR22055909 三通" "IR39251012 接触器 " "IR42866624 管总成"

IR 安全阀 22057954 IR 接触器 39251020 IR 压力表 42866681

"IR22058259 EXHAUST MEFFLER" IR 接触器 39251038 "IR42867010 管总成"

IR软管22058358 IR 接触器 39251046 IR 管总成 42867085

IR软管22058366 IR 接触器 39251053 IR 挡板 42867184

IR软管22063622 IR接触器39251061 IR 管总成 42867671

IR 软管 22063648 IR 过载继电器 39251087 IR 电机 42868257

"IR22064687 温控阀组件" IR 过载继电器 39251095 IR 压缩机油 42868976

"IR22064695 压力阀" "IR39251103 过载继电器 " "IR42869602 后冷却器"

IR 进气阀维修组件 22067177 "IR39251129 辅助开关 " "IR42869610 油冷却器"

IR轴套22077275 IR接触器39251137 IR 螺栓 42870196

IR 面板 22081988 IR接触器39251145 IR 螺栓 42870550

IR油冷却器22084743 "IR39251152 辅助开关 " IR 红色停车按纽 42877472

IR气冷却器22084750 IR 辅助开关 39251160 "IR42886341 直角接头"

IR 分离芯 分离筒体 22089551 IR 辅助开关 39251178 "IR42886382 可调直角接头 "

IR 柴油机燃油粗滤芯 22090534 "IR39251178 辅助开关 " 管接头 42886721

IR 放气电磁阀 22093892 "IR39251186 机械/电器连锁装置" "IR42887349 螺塞"

IR 板 22095111 IR 机械电器连锁装置 39251194 "IR99270589 直角接头 "

IR 真空指示器 22097208 "IR39251228 风扇电机起动开关" IR 接头 42888107

IR 管负荷空气出口 22097653 IR 风扇起动开关 39251251 "IR42888198 油过滤器芯子"

IR水位传感器22102339 "IR39251277 风扇电机起动开关SSR100HP" IR 空滤芯 42888214

IR 冷却器 22102370 "IR39251285 辅助开关" IR 夹箍 42888271

IR 干忧抑制器 22102644 "IR39251335 接触器绕组" IR 时间继电器 42888289

IR 管负荷空气进口 22107981 IR 线圈 39251350 IR 热继电器 42888362

"IR 皮带轮 22108369" IR 触点组件 39251384 IR 接头 42888503

IR 联体V型皮带 22108427 IR 触点组件 39251392 "IR42888628 时间继电器"

IR 油分离芯 22111975B IR 接线座 39251434 "IR42888743 张紧轮销轴"

IR 超级冷却剂 22114185 IR 接触器 39251525 IR 时间继电器 42888867

IR 主空气滤芯 22119168 IR 过载继电器 39251988 IR 时间触点 42889345

IR 安全芯 22119176 IR接触器39252010 IR 附触点 42889394

IR 面板 22123095 "IR39252879 接触器" IR O-型圈 42889501

IR 集合屋顶面板 22123236 "IR39253158 过载继电器 " IR 接头 42889527

IR 放气电磁阀 22124085 IR “O” 型圈 39253992 IR 42892745 交流发电机

IR 温控阀 22125223 IR接触器39255138 IR 42892752 起动马达

IR 温控阀芯 22125249 "IR39259668 油过滤器总成" IR 软管 42893008

IR 启动开关 22127385 "39259676 油过滤器总成 " IR 热继电器 42897611

英格索兰空压机过滤器型号：