寿力空压机冷却润滑液检测报告

| Grade 产品 | Density 密度 Kg/L | Viscosity黏度 | Viscosity Index 粘度指数 | Flash Point 闪点℃ | Pour Point 倾点℃ | Using 应用 | 氧化前测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | @40℃ | @100℃ |  |  |  |  |  |
| Sullube 32 | 0.878 | 28-35.2 | 4.5 | 153 | 260 | -50 | 螺杆式压缩机 | 氧化后大于不0.3,氧化前大于 不0.1 |

本产品主要适用于寿力SULLALR高、中、低压螺杆式压缩机，使用寿命长，安全可靠，有着卓越的抗氧化稳定性，出众的高温稳定性，使润滑油在高温下不容易被氧化结炭，更好的抗摩擦性，大约降低20%的摩擦系数。并具有高度清洗机头内部功能.

更好的反乳化性，有效防止酸性物质的形式，从而延长润滑油的换油周期，低挥发性，可以减少润滑油的损耗，其寿命能达8000小时以上.

寿力空压机冷却润滑液检测报告

| 生产厂商 | 抚顺石化三厂 | 壳牌公司 | 寿力公司润滑液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油(液)类型 | 矿物油 | 合成油 | 合成油 |
| 牌号 | L-DAH-32A(RS-32) | S32 | Sullube 32 |
| 40℃ cSt | 32 | 32 | 32 |
| 粘度指数 | 90 | 101 | 153 |
| 闪点℃不低于 | 210 | 204 | 260 |
| 倾点℃不高于 | -9 | -30 | -50 |
| 使用寿命(小时) | 2000 | 4000 | 8000 |
| 抗乳化能力 | 一般 | 好 | 极好 |
| 抗氧化能力 | 一般 | 好 | 极好 |
| 与空气分离能力 | 一般 | 好 | 极好 |

本产品主要适用于寿力SULLALR高、中、低压螺杆式压缩机，使用寿命长，安全可靠，有着卓越的抗氧化稳定性，出众的高温稳定性，使润滑油在高温下不容易被氧化结炭，更好的抗摩擦性，大约降低20%的摩擦系数。并具有高度清洗机头内部功能.

更好的反乳化性，有效防止酸性物质的形式，从而延长润滑油的换油周期，低挥发性，可以减少润滑油的损耗，其寿命能达8000小时以上.