空气滤清器

作用：滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质，防止其它异物进入主机，保证压缩系统能吸取清洁的空气！

寿命：通常为2000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：机组排气量不足，影响生产；滤芯阻力过大，机组能耗增加；机组实际压缩比增大，主机负荷增大，寿命减短；滤芯破损导致异物进入主机，发生主机抱死甚至报废的情况。

机油滤清器

作用：滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等保证油循环系统的洁净，保护主机安全运行。

寿命：通常为4000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：回油量不足，导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；导致主机润滑油不足，严重缩短主机寿命；滤芯破损后，未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机严重损坏。

油气分离芯

作用：分离压缩机中的油份

寿命：通常为6000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：分离效率差，导致油耗能量增大，运营成本增加，缺油严重时甚至可能引发主机故障；压缩空气出口含油量增大，影响后端净化设备运行，导致用气设备无法正常工作；堵塞后阻力增大，导致机组实际排气压力增大，增加能耗；

欧普克可以为您的压缩空气系统减少30％-50％的运行费用！

欧普克秉承用最少的成本为您创造更大的价值先进理念，“空压机配件部”、“空压机维护恢复部”“技术咨询中心”组成了“售后服务事业部”。在华北地区共分布着欧普克近30个销售维护中心。欧普克已经成功为复盛、阿特拉斯、无锡压缩机、寿力、柳州富达、英格索兰等常用品牌提供了主机大修恢复服务。欧普克为了减少客户的空压机采购成本，“压缩空气系统销售部”向您承诺以低于市场的价格向您提供高效、可靠的国内外品牌空压机配件（空气滤芯、机油滤芯、油气精分离器、螺杆空压机润滑油、压力传感器、温度传感器、各种控制阀、电磁阀）以及压缩空气高效过滤器，压缩空气系统后处理设备。送货上门 无维修、人工费用！

富达螺杆式空压机用机油滤清器 机型 原配机油滤清器号 Dmm Hmm d D1mm D2mm LU510-5.5～7.5A LU610-11～15A LW8119 94 144 1-12UNF 62 72 LU710-18.5～22A LW8149 94 212 1-12UNF 62 72 LU910-- 30～37WA LW1317 135 177 11/2-16UN 100 110 45～55WA LU910-65～75WA LU1500-110～132WA、160WA LU2000-200～250WA、315～355WA LW1330 135 301 11/2-16UN 100 110 富达螺杆式空压机用空气滤芯 机型 流量M3/min/0.7MPa 原配空虑芯号 滤芯直径mm 滤芯高度mm LU510-5.5～7.5A LU610-11～15A 0.75～1.2 1.85～2.5 KLX02-01 110 135 LU710-18.5～22A 2.85～3.4 KLX04-01 140 200 295 120 LU910-30～37A LU910-45～55WA LU910-65WA 5.21～6.1 7.4～9.4 10.8 KLX10-01 200 350 LU910-75WA 13.3 KLX12-01 300 165 LU1500-110v132WA LU1500-160WA 20.8 26.5 KLX20-01 300 444 LU2000-200～250WA LU2000-315～355WA 36.3～45.3 52.5～65.9 KLX30-01 300 620 富达螺杆式空压机用油气分离元件 机型 流量M3/min/0.7MPa 原配油元件号 滤芯法兰直径mm 滤芯高度mm LU510-5.5～7.5A 0.75～1.2 DF5010(LB719/2) 127 LU610-11～15A 1.85～2.5 DF5005(LB962/2) DF5006(LB1374/2) 212 177 LU710-18.5～22A 2.85～3.4 DF5004(LB13145/3) 302 LU910-30～37WA 5.21～6.1 DB2186(LG×170230） 200 230 LU910-45～55WA 7.4～9.4 DB2132(LG×170305） 200 305 LU910-65WA LU910-75WA 10.8 13.3 DB2188(LG×170400） 200 400 LU1500-110～132WA 20.8～23.9 DB2138(LG×275400） 328 400 LU1500-160WA 26.5 DB2084(LG×275500） 328 500 LU2000-200～250WA 36.3～45.3 DB2090(LG×300600） 355 600 LU2000-315～355WA 52.5～65.9 DB2084×2(LG×275500） 328 500