沈铁消防设备销售公司

灭火器维修、检测、年检

专业维修检测干粉灭火器、二氧化碳、水系灭火器、泡沫等灭火器，一年质保，上门取送

| 二氧化碳灌充机 | 自动型干粉灌装机 |
| --- | --- |
| 灭火器氮气灌气机 | 干粉灌装机 | 电动试压泵 |

联诚119消防设备销售公司是经沈阳市消防局认证的专业灭火器维修厂。本厂技术力量雄厚,拥有同行业中最先进的，最齐全的维修设备，具备维修各种型号灭火器的能力。从瓶体试压，药剂灌装到产品烘干及密封检测的整个维修过程，全部实现了自动化及电子计量，并且严格按照维修灭火器规章制度进行操作，使灭火器的维修质量及药剂的准确计量得到可靠保证，从而使灭火器的维修工艺水平达到一个新高，让用户对我们的产品使的放心，用的满意。

我公司专业维修以下灭火器：干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水系灭火器、1211灭火器、泡沫等灭火器

|  |  | 灭火器维修价目表 |
| --- | --- | --- |

| 货 号 | 品 名 | 型 号 | 单 位 | 单 价 (RMB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250021 | 2 kgABC干粉灭火器 | MFZL 2 | 具 | 面议 |
| 250031 | 3 kgABC干粉灭火器 | MFZL 3 | 具 | 面议 |
| 250041 | 4 kgABC干粉灭火器 | MFZL 4 | 具 | 面议 |
| 250061 | 5 kgABC干粉灭火器 | MFZL 5 | 具 | 面议 |
| 250081 | 8 kgABC干粉灭火器 | MFZL 8 | 具 | 面议 |
| 251021 | 2 kg二氧化碳灭火器 | MT 2 | 具 | 面议 |
| 251031 | 3 kg二氧化碳灭火器 | MT 3 | 具 | 面议 |
| 251051 | 5 kg二氧化碳灭火器 | MT 5 | 具 | 面议 |
| 252031 | 24kg二氧化碳推车灭火器 | MT24 | 台 | 面议 |
| 252041 | 35kgABC干粉灭火器推车 | MFZL 35 | 台 | 面议 |
| 252061 | 50kgABC干粉灭火器推车 | MFZL 50 | 台 | 面议 |
| 252091 | 水系灭火器 | ** | 具 | 来电咨询 |

灭火器维修流程：

外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器(年检)包括：

1,灭火器检测（卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常，并更换损坏的配件）；

2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废，检测灭火器筒体是否锈化腐蚀；

3,烘干灭火器筒体；

4,重新灌装灭火药剂并称重计量，更换变质的灭火药剂；

5,重新充装驱动气体氮气压；

6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查；

7,灭火器筒体外部的清洁清洗；

8,贴沈阳市消防局认可的 灭火器维修年检合格证 标签