| 型号 | CP-2800 | CP-6880 | CP-7880 | CP-8800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绘图长度 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 最大绘纸宽度 | 1008mm | 1830mm | 2040mm | 2330mm |
| 最大绘图面积 | 900mm*无限 | 1700mm*无限 | 1900mm*无限 | 2200mm*无限 |
| 供纸方式 | 滚筒式，不带走纸器 | 滚筒式，自带 | 滚筒式，自带 | 滚筒式，自带 |
| 原点坐标设定 | 可自行设定原点 |
| 绘图材质 | 适用各种麦架纸、计算机纸、牛皮纸等 |
| 最大绘图速度 | 80cm/sec |
| 机械分辨率 | 0.025mm/step |
| 软件分辨率 | 0.05mm/step |
| 距离精度 | 0.150.1mm |
| 最小字符尺寸 | 5mm*5mm |
| 重复精度 | 0.2mm以下 |
| 笔压力 | 50g-240g |
| 加速度 | 4g |
| 接口 | 串、并口自动识别 |
| 处理器记忆本挂 | 采用16Bits DSP技术 64Mb内存 |
| 驱动方式 | 步进细分马达驱动 |
| 绘图提放频率 | 15次/sec |
| 电源 | 110/250V 50-60HZ 120W(max) |