格力空调故障代码

格力空調的故代碼E1和E2

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2    1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑三相电源缺相

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2      1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

E1一般是外机问题  过欠流  过欠压    散热不良！

格力KFR-70LW/ED故障代码

KFR-70LW/ED

E1 高压

E2 防冻结

E3 低压

E4 排温

E5 过流

格力带低电压保护新款柜机代码：

E1：压缩机高压保护

E2：蒸发器防冻结保护

E3：压缩机低压保护

E4：压缩机排气温度过高保护

E5：过电流（低电压保护