金相切割机 抛光机 显微镜 砂纸 抛光绒布 抛光粉

品牌：美国EXTEC 、德国SCAN-DIA 、英国KEMET及国产

金相分析是运用放大镜和显微镜，其通过对金属材料的宏观和微观组织的研究不同的结构组份，也即各个晶体（相）或晶体群（共晶体，共析体等等）的含量、大小、形状、颜色、位向和硬度。生产实际中常称金相检验。宏观组织是用10倍以下的放大镜物的直观形貌，微观组织主要是指在光学显微镜下所观察到的金属材料内部具有的各组成物的直观形貌。

人类在历史上开始用金属的早期，用肉眼观察金属材料的表面和断口的宏观缺陷。从早期的借助光学显微镜的分析，发展到现代的电子显微镜 技术，大大提高了显微镜的分辨能力。电子显微镜的最大特点是分辨率高、放大倍数高，在光学显微镜下分辨不清的组织，在电子显微镜下可一目了然；另外，电子显微镜的景深长，这对于分析断口十分有利；电子显微镜还可进行电子衍射，把对合金相的形貌观察和结构分析结合起来，便于鉴定物相；同时，还可直接观察晶体的缺陷（层错、位错等）以及某些材料的沉淀过程。可以说电子显微镜的出现为金相学对发展产生了深远的影响。

以下简单介绍我司经营的一些金相学通常情况下用到的仪器设备及辅助材料特点：

1．切割机：低速精密切割机，移动架行程25mm，定位精度0.01mm，转速0-700/min。锯片直径φ100～φ150 mm。适用于各类坚硬材料的精确切割，尤其适用于各种微小的金属、非金属元件以及各种电子元件的精确切割；本机可以配备金刚石锯片或其他材质的树脂锯片，以便满足对各种试样的切割。本机备有多种试样夹具，可使被加工物件在最佳角度定位切割，可实现无人看守加工，主轴运转精度高，并可精确微调被加工物件的水平进给位置。本机是大专院校、科研单位以及工矿企业实验室理想的制样设备。

2．研磨/抛光机：单盘自动研磨抛光机、单盘研磨抛光机、双盘研磨抛光机、双盘双速研磨抛光机，研磨抛光盘备有8寸、10寸及12寸可选；盘转速备有0-1000r/min、50-600r/min、150r/min、300r/min等，并可根据客户需求来定制盘的转速。

3．金相显微镜：倒置式显微镜、正置式显微镜、明暗场显微镜、偏光显微镜、教学用生物显微镜、影像量测分析系统、金相图像分析软件。放大倍数50-1000倍。多物镜观察。

4．金相辅助材料：粘贴/非粘贴研磨砂纸、冷凝胶制作套件、加压镶嵌消耗品、冷凝制作辅助用品、冷胶胶模、切割碟、含钻石微粒切割碟、研磨砂纸/砂碟、含钻石微粒研磨碟、多用途抛光绒布、钻石抛光膏、钻石抛光液、抛光粉、含钻石微粒抛光液、清洁用品及相关工具、研磨机、抛光机、样品切割机、超声波清洗设备，代理的品牌有美国EXTEC 、德国SCAN-DIA 、英国KEMET及国产。

我们一直服务于PCB 厂商、电镀行业、科研机构、半导体生产、微电子、光电子、光通讯等电子行业。我们提供高质量的产品和最优质的服务都得到顾客最高的奖励，在未来,我们将继续履行顾客的期望、要求和需要，愿我们成为真诚的合作伙伴、共同描绘双方的发展蓝图！