Milum mm805  PCB孔铜测厚仪 面铜测厚仪 铜箔测厚仪

品牌：milum    型号：mm805

应用：(涡电流式)孔铜 / （微电阻式）面铜厚度测量

THP-10和SCP-15测试头可应用于各式机型milum, Oxford（牛津）, CMI ....等之相兼容

介绍：

桌上型孔 / 面铜厚度测量仪，可同时使用孔 / 面铜测试头THP-10 / SCP-15 作切换使用，大型7″彩色LCD触控界面，人性化的操作截面，测量高精度与快速稳定。

1．双功能：孔铜与面铜厚度测量

Through-hole and surface Copper thickness gage

2．触控式面板：7″彩色LCD触控界面

7″Color TFT LCD touch panel

3．SCP-15：面铜测试头（可应用于各式机型milum, Oxford（牛津）, CMI ....等之相兼容）

Surface Copper Probe (Replaceable tips),微电阻式原理测量精确，快速与可更换式探针设计，3种探针规格可供选择，以符合各种制程需求。

范围：0.02～500um (0.001～20mils)

误差：±1%(根据标准片)

精度：0.001mils(<1mil)  /  0.02mils(>1mil)

4．THP-10：孔铜测头（可应用于各式机型milum, Oxford（牛津）, CMI ....等之相兼容）

Through hole copper probe(Replaceable tips)

涡电流原理测量稳定、快速，可更换式探针特殊设计

范围：0.04～4mils(1～100um)

误差：±1% （根据标准片）

精度：0.01mils(0.25um)

5．规格：

储存容量：99组程式应用组/20000笔以上数据

单    位：mils，um，uin，mm，in.

统计功能：基本统计资料，图表

列印功能：资料或图表列印

电脑连接：通过mmLink软件资料传输与处理

尺    寸：280×280×120mm