WALCHEM 禾威WPH410  pH控制器  ORP控制器

品牌：WALCHEM  产地：美国

PH/ORP自动添加控药水监控器（WPH130  WPH230  WPH310/320  WPH410 /420）

美国Walchem WPH310系列有4个继电器控制，可设定全部为高位、低位或任何组合，盲点的控制全都可设定。WPH320系列4个输出端都可独立设定脉冲的每分钟最大及最小增幅。WPH410和WPH310系列功能一样，410系列多了一个USB数据传输。

PH/ORP控制器经济实惠并且实用可靠的仪表，内置微处理器，轻触式按键和清晰的LED显示，有继电器控制。作为您最理想的经济型传送器，不但可以精确、有效地传送PH/ORP传感器信号，而且还可作为带有报警功能或基本控制功能的传送器使用。

内置微处理器以菜单形式控制——没有电位计调校的需求，只需设定好设定点就能得到准确的结果省去重复调校及校准的不便。

PH或ORP测量能透过软件菜单转换——不需要另外再购买。

多功能继电器组态——控制输出端可透过按键设定高位或低位的设定点，后备输出端可为：高位警报 / 低位警报 / 范围内输出 / 超出范围外警报 / 电极清洗

特    点：电极清洗功能，简易安装即插即用，4-20mA输出选项，背光源显示屏，校准提示，自我诊断，程控密码锁，自我测试等。

安全认可：

WPH系列控制器遵守一下安全标准执行：美国产品安全：UL508，加拿大产品安全：CSAC22.2#142，欧洲共同体（CE）产品安全：Low Voltage Directive(72/23/EEC)，性能电磁力测试适合：EMC Directive(89/336/EEC)

测量规格：

范围                -2至16pH

±1500mV(ORP)

分辨率              0.0015 pH单位（0.01pH显示）   92µV(1mV显示)（ORP）

准确度（已校正时）  ±0.01pH

温度补偿（选项）    32至212°F（0至100℃）

温度分辨率          ±0.09°F（±0.05℃）

温度精确度          ±0.9°F（±0.5℃）

酸性蚀刻控制系统包括：WALCHEM（禾威）WPH控制器主机、WEC控制器主机、PH电极、电导率电极、比重控制器、添加泵、控制柜、连接线等。

美国Walchem禾威系列另有:

镀铜 蚀铜自动添加药水控制器（WCU410 ）

化学镍 镀镍自动添加药水控制器（WNI410 ）

导电率自动添加药水控制器（WEC410  WDEC410）

冷却塔控制器（WCT400  WCT410）

锅炉控制器（WBL400/410  WDB400 ） 冷凝控制器（WCM400  WDCM400）

Web Master ONE在线分析过程控制器