XL-8000接串口线时的使用设置说明

- 把串口线接到枪上，把5伏电源接到串口线上，同时接交流电源。再把串口线接到电脑上。扫描枪有声音提示，有激光线出来。

- 进行设置，翻开说明书第10页。扫描“恢复出厂设置”条码，扫描“串口模式”条码。

- 打开电脑、程序 、附件  、通讯 、超级终端

- 出现连接描述：名称下面的方框可以随便输入数字或者字母，然后点击确定。

- 出现连接到时：只用点击确定

- COM1属性：每秒位数选：9600   数据位：8  奇偶效验：无  停止位：1    数据流程控制：无   点击“确定”

- 在界面里点第四个图标“断开”，右移到图标属性。点击设置

- 在此设置界面右下点击“ASCII码设置”

- 在“以换行符做为发送行末尾”前的方框里边打√

- 在“将换行符附加到传入行末尾”前的方框里边打√

- 点击“确定”“确定”

- 在界面里面点击“呼叫”（第三个图标）即可以扫描了。