性能

喷头种类                  UL TIMA                           ULTIMA plus

可喷印行数                1、2或3行                      1、2、3或4行

字符高度范围              1.8-7.8mm                       1.2-12mm

最大速度(单行，较宽点距）  6.25m/s                        6.28m/s

每秒最多喷印字符数          2222个                        1905个

标准速度（SS）喷印选项       √                           √

高速（HS）喷印选项         可选                           可选

超高速（SHS）喷印选项      可选                           可选

一般特征

单按键启动与关机                                    利用‘热键’ 和下拉菜单制作和编辑资料

标准 QWERTY键盘                                     1/4VGA背光单色显示屏

喷头自动清洗功能                                    自动关闭电源

多种操作语言                                        喷码机状态指示行

具有密码保护功能                                    动态的资料和图案存储能力

编程和喷印功能

喷印同时可制作和编辑资料                            喷印感度、宽度和延时可调

固定的或变化的文本                                  图案编辑器

多种班次和日期的格式  灵活的日期推算功能            批号和计数   顺序资料段

动态的左右和上下反转喷印   旋转讯息喷印

喷头

Ulitime/Ulitime plus                            可选90°喷头

2米导管                                         可选正压空气

可选4米导管                                    可选斜角喷头盖/磁效应防护喷头盖

油墨

Linx MEK 油墨                 Linx混合基油墨                    Linx酒精基油墨

接口/通讯界面

RS232                                                     √

同步器                                                    √

主/辅产品检测器                                           √

外置报警灯                                                √

用主产品检测器/或同步器来触发                             √

用主产品检测器  辅助产品检测器和同步器来触发              √

结构特征

不锈钢底座及机盖                                           √

防尘防水等级（EN 60529：1991/IEC60529：1989 ）             IP65

安装方式                                                   台式或控制台

操作温度范围                                               5-45摄氏度

相对湿度范围（无冷凝）                                     10-90%

电源供给                                                   115-230V  50/60Hz

功率                                                       200W

重量                                                       20Kg

相关认证

TüV/GS，CE标记，FCC

喷头种类                 UL TIMAUL                      TIMA plus

可喷印行数               1、2或3行                     1、2、3或4行

字符高度范围             1.8-7.8mm                      1.2-12mm

最大速度(单行，较宽点距） 6.25m/s                       6.28m/s

每秒最多喷印字符数         2222个                       1905个

标准速度（SS）喷印选项      √                          √

高速（HS）喷印选项        可选                          可选

超高速（SHS）喷印选项     可选                          可选

一般特征

单按键启动与关机                                   利用‘热键’ 和下拉菜单制作和编辑资料

标准QWERTY键盘                                    1/4VGA背光单色显示屏

喷头自动清洗功能                                   自动关闭电源

多种操作语言                                       喷码机状态指示行

具有密码保护功能                                   动态的资料和图案存储能力

编程和喷印功能

喷印同时可制作和编辑资料                           喷印感度、宽度和延时可调

固定的或变化的文本                                 图案编辑器

可喷印条码：ENA8、ENA13、12of5、ITF、39码、128码、UPC-A

多种班次和日期的格式 灵活的日期推算功能           批号和计数  顺序资料段

动态的左右和上下反转喷印  旋转讯息喷印

喷头

Ulitime/Ulitime plus                           可选90°喷头

2米导管                                        可选正压空气

可选4米导管                                   可选斜角喷头盖/磁效应防护喷头盖

油墨

Linx MEK油墨                Linx混合基油墨                   Linx酒精基油墨

接口/通讯界面

RS232                                                    √

同步器                                                   √

主/辅产品检测器	√

外置报警灯                                               √

用主产品检测器/或同步器来触发                            √

用主产品检测器 辅助产品检测器和同步器来触发	√

结构特征

不锈钢底座及机盖                                          √

防尘防水等级（EN 60529：1991/IEC60529：1989）            IP65

安装方式                                                  台式或控制台

操作温度范围                                              5-45摄氏度

相对湿度范围（无冷凝）                                    10-90%

电源供给                                                  115-230V 50/60Hz

功率                                                      200W

重量                                                      20Kg

相关认证

TüV/GS，CE标记，FCC