国家室内空气质量标准

GB/T18883-2002

| 序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 16~24 | 冬季采暖 |
| 2 |  | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 30~60 | 冬季采暖 |
| 3 |  | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 |
|  |  |  |  | 0.2 | 冬季采暖 |
| 4 |  | 新风量 | m3/h·人 | 30 |  |
| 5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1h均值 |
| 6 |  | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1h均值 |
| 7 |  | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1h均值 |
| 8 |  | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
| 9 |  | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 |
| 10 |  | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1h均值 |
| 11 |  | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 |
| 12 |  | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 |
| 13 |  | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 |
| 14 |  | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 |
| 15 |  | 苯并[a]芘B（a）P | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 |
| 16 |  | 可吸入颗粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |
| 17 |  | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 |
| 18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu /m3 | 2500 | 依据仪器定 |
| 19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 （行动水平） |