# CU-M03密码门禁使用说明书

# 一、产品简介：

CU-M03密码门禁是专门为各类电控门锁及保安系统而设计的。它选用MICROCHIP最新CPU及存储芯片，所有资料不会因断电而丢失；采用HOMMARD最新技术，功能强大，拥有四个密码层，具备超级用户密码及被胁持密码。

门状态监视、输出报警、防拆、一亿组密码组合、被胁持密码等完善的保安措施让用户更加安全；开门按钮、门铃、超级用户、可接常开或常闭锁等强大功能让用户更加方便。

本产品提供了一种安全自动的出入口管制方式，是商务机构、办公室、住宅、小区等场所的理想装置。

二、技术参数：

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | 直流：电压12V±10% 电流 < 1A |
| 2 | 最大负载 | 报警输出：100mA 电锁输出：5A |
| 3 | 外型尺寸 | 116mm×116mm×20mm |
| 4 | 重 量 | 160g |
| 5 | 环境温度 | -20℃—55℃ |
| 6 | 相对湿度 | 30%—90% |

# 三、声光指示：

# LED指示灯：

| 事 件 | 红 灯 | 绿 灯 |
| --- | --- | --- |
| 正常状态 | 每秒闪烁一次 |  |
| 开 锁 |  | 亮 |
| 键入按键 | 亮 |  |
| 进入编程 | 亮 | 快速闪烁 |
| 编程确认 | 亮 | 亮 |
| 报 警 | 闪烁 |  |

# 内置蜂鸣器：

| 事 件 | 说 明 | 鸣 音 |
| --- | --- | --- |
| 键入按键有效 | 一次短鸣 | 嘀 |
| 输入密码有效 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 输入密码错误 | 一次长鸣 | 嘀—— |
| 报 警 状 态 | 连续长鸣 | 嘀—嘀—嘀— |

注：报警时红灯闪烁与内置蜂鸣器组成声光同步警示。

开启门锁时绿灯亮，与输出继电器同步。

# 四、设置使用方法：

- 缺省密码：编程密码9999；使用密码1234。

- 进入编程状态：

按  *    编程密码    #  进入编程状态。

- 功能设置（需在编程状态下）：

- 修改编程密码：

按  0     新密码    #    重复新密码    #       密码数可1-8位。

- 修改使用密码：

按  1     新密码    #    重复新密码    #       密码数可1-8位。

- 设置开门时间：

按  2     X   X    #

注：XX为00-99，单位为秒，当为00时表示输出一个开关信号，出厂设置为06。

- 设置报警时间：

按  3     X   X    #

注：XX为00-99，单位为分，出厂设置为05。

- 设置门状态监视：

按  4     0   0    #     关闭此功能

按  4     0   1    #     开启此功能

注：门状态监视需配合门磁开关，开启此功能时有如下两种功能:

- 如果输入正确密码开门后忘了关门则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门；

- 如果门被非法打开，则会启动报警系统，同时蜂鸣器鸣叫警示。

出厂设置此功能为关闭。

- 设置安全模式：

按  5    0   0    #     关闭此功能

按  5    0   1    #     如连续十次输入错误密码，系统锁死10分钟。

按  5    0   2    #     如连续十次输入错误密码，启动报警系统。

注：出厂设置此功能为关闭

- 储存设置并退出编程状态：

按  *

- 编程设置应用举例：

- 用户需求：

- 编程密码为6688；

- 使用密码为8899；

- 开门时间为5秒；

- 报警时间为2分钟；

- 开启门状态监视功能；

- 连续十次输入错误密码后系统锁死10分钟。

- 操作如下：

a、按  *    9   9   9   9     #

输入缺省密码，进入编程状态；

b、按  0    6   6   8   8     #     6   6   8   8     #

将编程密码设置为6688；

c、按  1    8   8   9   9     #     8   8   9   9     #

将使用密码设置为8899；

d、按  2    0   5     #

将开门时间设为5秒；

e、按  3    0   2     #

将报警时间设为2分；

f、按  4    0   1     #

开启门状态监视功能；

g、按  5    0   1     #

连续十次输入错误密码后系统锁死10分钟；

h、按  *

储存所设置的信息资料并退出编程状态。