冷库安装事项：

1 ．冷库安装在通风良好，湿度低的地方 安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候，库板的接缝会出现结露，很小的情况下，整修库板也会出现结露，这些都是暂时的现象，必要的时候要进行擦拭。

2 ．安装在强度大，平稳的地方 组合式冷库的安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。

3 ．安装在避光，雨的地方 组合式冷库是用在屋内的，在安装在屋外的时候，要安设一个挡日光，雨的房盖。

4 ．冷库要离开发热器具 在较热的地方，不但冷却效率会下降，有时还会损伤库板，另外，保证机组正常工作的周围温度的范围是在 35 度以内。还要留出对机组进行检修的空间。

5 ．关于排水，库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出，所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。在排水管上一定要安设 U 型管，安设 U 型管可防止冷气泄漏，昆虫，老鼠的入侵。 排水管上不安设 U 型管，有时还会导致机组受到腐蚀。