概述 APPLICATION TND(SVC)系列单相高精度全自动交流稳压器，由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自\动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本产品具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于任何需要稳定电压的用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。 产品性能 SPECIFICATIONS 输入电压 Input voltage 单相Single phases :150V-250V 单相Single phases :70V-250V 输出电压 Output voltage 单相 Single phases：220V±3%，110V±3%; 输出电压 Output voltage 欠压保护 184V±4V Under-voltage protection 调整时间 Response time <1秒（输入电压变化10%时） <1sec.（against 10% input voltage deviation） 过压保护 246±4V Over-voltage protection 效率 Efficiency ≥80% 环境温度 Ambient temperature -10℃~+40℃ 相对湿度 Relative humidity <90% 波形失真 Waveform distortion 无附加波形失真 Non-lack fidelity wareform 频率 Frequency 50Hz/60Hz 绝缘电阻 Insulation resistance >5MΩ 外型尺寸、包装 OUTLINE & PACKING 型号规格 Model 产品尺寸Outline（cm） 净重 Weight(kg) 台装 Qty / package 长（L） 宽（W） 高（H） TND-0.5K 17 18.7 14 4 4 TND-1K 19.5 22 16.5 5.5 4 TND-1.5K 19.5 22 16.5 5.9 4 TND-2K 25.8 24 19.7 10 2 TND-3K 29 23.2 23 11 2 TND-5K(台式 Table) 32 23.2 26.5 14 1 TND-10K(台式 Table) 47 33 37 26 1 TND-15K 38 34 60 62 1 TND-20K 38 34 70 68 1 TND-30K 42 38 72 93 1 TND-40K 42 38 93 103 1 TND-5K（立式Vertical） 32 28 46 17 1 TND-10K（立式Vertical） 31 27.5 52 35 1