| 主题 | 波峰焊治具技术指示 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 波峰焊治具的制作 | 有效期 | 长期 |
| 分发部门 | 市场部、生产部、品质部 |
| 目的：为了让治具市场人员、治具生产人员对波峰焊治具准确了解，以确保销售工程师在处理客户对波锋焊治具有需求时，能及时将制作所涉及的内容与客户沟通。治具生产人员能准确的按客户意图设计、制造出令客户满意的产品。 设计：根据不同PCB板及不同的制作工艺，治具一般可制作成三种方式，一种是开通插件、避住贴片元件及通孔的锡膏工艺；一种是采用红胶工艺，不用避住元件，全部开通；还有一种就是红胶锡膏混合工艺，部分可保护且不影响上锡的贴片元件保护，部分贴片元件不保护。 波峰焊的总体设计结构： 1、 DIP托盘的外形，依据客户的PCB大小尺寸在PCB每边各加25MM左右（可根据实际情况调整）。宽度尺寸最大不能超过客户波峰焊设备轨道宽度要求的尺寸，厚度根据PCB及反面最高贴片元件的总厚度来选择，一般在该厚度的基础上加上1mm再取整。 2、 DIP托盘的轨道边，通常由客户指定，要与客户的波峰焊设备轨道相符合，再根据PCB板的流向来设计为四边轨道或双边轨道，如果是双边轨道要与客户所需要的PCB走向保持一致；托盘四个角倒R3。 3、 DIP托盘四周做挡锡条，挡锡条截面尺寸一般为10x10mm，在轨道承托边预留轨道边宽的空间，一般将无轨道边上的挡锡条做成外封条，安装螺孔的中心距取20的整数倍，挡锡条的材料按客户要求（一般用黑FR4）。 4、 DIP托盘的压扣，根据PCB的TOP面元件的位置及PCB的大小来设 定压扣的数量及位置，并根据客户选择压扣的种类(如图所示)。压 扣在装配图上画好之后，要模拟旋转压扣是否会碰到元件上、挡锡条、是否会妨碍PCB板放入治具型腔内等问题。 5、 DIP托般防浮高装置，根据客户的要求对部分插件安装防浮高装置， 通常根据防浮高元件的多少及元件类型来确定防浮高的方法，通常为三种：弹簧压盖、弹片、压扣/定位压盖。 6、 取板位：在左右两侧设计两个取手位，取手位比PCB沉板区域深1.0mm,取手位尺量避开有插件的地方。 |
| 锡膏工艺波峰焊的型腔设计： DIP托盘的沉板区域大小及深度，一般设计为深度比PCB厚度等厚或略小PCB厚度（一般小0.1mm），大小则一般设计成比PCB外形大0.25mm（单边），如下图所示： 2、销钉：为了保护元件不被撞坏，需在沉板区域对角设计两个定位销，销钉在本体上加工，销钉小于孔0.2MM。 3、DIP托盘避位贴片元件的设计，托盘开孔处Gerber文件和实际PCBA 上托盘开孔边到焊盘的距离>=3mm(在保证托盘的强度的情况下，尽可能 加大点，以便上锡)，托盘开孔边的壁厚>=1mm（在贴片元件与插件靠得太近的情况下，壁厚不能小于0.7mm），托盘底部最薄处>=1mm（以确保不会伤到元件），如下图所示。由于托盘较厚，开孔处较窄的地方背面斜坡加长，或在开孔处背面附近铣薄，以增加锡水的流动性。托盘避让贴片元器件的开槽面积尽量小，保证托盘的整体较厚实。 方便PCB板更好的上锡，通常会在托盘反面增加导锡槽，其导锡槽深度需要满足第二个条件，还可以减少倒角的压力。 红胶工艺波峰焊的型腔设计： 1、 DIP托盘的沉板区域大小及深度，一般设计为深度比PCB厚度等厚或略小PCB厚度，大小则一般设计成比PCB外形大0.25mm（单边），与锡膏工艺是一样。 所有BOT面的元件及TOP的插件全部开通孔，通常是开一个大通孔，若客户有要求保护部分通孔的则要屏蔽住，在开大通孔的同时应考虑托盘的整体强度。 反面倒角应尽量大和斜。 红胶锡膏混合工艺的型腔设计： 此工艺则是综合以上两种工艺的总和，需要做锡膏工艺的元件都需要保护起来，而红胶工艺的元件则要开通孔，不可以屏蔽掉。 波峰焊治具的组装： 托盘毛刺处理完成后，装四周边条时需注意因边条变形而影响托盘变形的情况。如有这种情况发生时，要先校正边条后再装配。 压扣的装配方式主要有以下四种： 托盘上的各部件联接牢靠且耐高温，转动部件能多次转动而不会出现松动和脱落现象，可加螺纹胶的全部加上螺纹胶。 波峰焊设计注意事项： 1、如何区分插件孔？ a、看插件的丝印字符，如J类接头插件、C类立式电容、L类电感、X类晶振、屏避框、卧式电容、功率晶体管等。如图片所示 一般的插件如立式电容、电感有两个插件孔，功率晶体管有三个插件孔， 其它J类的插件一般为两排脚和两个插件脚等。 B、有的插件很象贴片元件，这时要用图层来区分，同时打开钻孔层和TOP面的贴片层，如果同一位置的钻孔层和贴片层同时存在，那么这个元件就是插队件。 C、一般的螺丝孔和通孔均为单个独立的孔，且没有丝印。 2、设计波峰焊需要哪些图层？ TOP面的贴片、丝印，BOT面的贴片、丝印，钻孔层共五层就可以了。 3、如果PCB板有塑料脚或者金属脚时，需与业务员确认，是否需要避住。 4、设计前，先了解所有需避让元件的高度，深度以插件脚附近的元件为优先考虑，插件脚附件的深度浅有利于反面的倒角 5、无实物板时参考《元件高度表》设计 6、设计导锡槽时，导锡槽的深度应充分考虑正面避元件区域的深度，以免加工是透光及穿孔，可以做多层导锡槽 7、设计插件开通孔时大小以大于距离插件脚3MM为标准，应尽量大，但有的地方贴片离插件太近，则要保证避厚0.5MM以上,又要保证避贴片区域足够大，周时也要保证整个治具使用强度。 |

# Text boxes

10*10挡锡条

型腔深度略小于PCB厚度

0.25mm

>=1

>=1

0.5