秉宏电插锁与其它牌子的相比之下,不管是工艺,品质还是包装都有不同的优点:1,我们做到做到超低温度超低功耗,锁体不发热;2产品使用磁感控制,防止机械故障;3,内置突波吸收器,预防反向电流的冲击;4,不锈钢掩饰板,加强韧度的弹簧以保证锁舌弹跳顺畅;5,产品所使用的材料符合环保等级,通过了ROHS检测,畅销的电插锁还通过了欧盟CE认证及国家MA认证;

秉宏磁力锁的特点:1,表面拉丝氧化处理,更显高贵;2,锁体和吸合板都采用电镀环保蓝锌防锈处理;3,内置突波吸收器,预防反向电流的冲击;4,吸合板采用无残磁设计,让锁在断电后2秒钟之内开启;5,产品所使用的材料符合环保等级,通过了ROHS检测,畅销的磁力锁还通过了欧盟CE认证,国家MA认证,美国ANSI质量认证及美国UL认证;

秉宏的电锁产品型号多,品种齐全,拥有优秀的品牌形象;高档的品质和工艺,实惠的价格体系,更适合中高端客户的利益要求

木门安装要求:

电插锁:门框厚度为50mm.

门厚为40mm

门缝为5mm-10mm

门为实木

磁力锁:门框厚度为50mm

门厚为40mm

门缝为5mm-10mm

门为实木或空心

阴极锁:门框厚度为40mm

门框为实木或空心

门缝为5mm

铁门安装要求:

不宜安装电插锁和阴极锁

磁力锁:门框厚度为50mm

门框宽度为40mm或100mm(40mm宽时需要配支架)

门厚为40mm

门缝为5mm-10mm

铁门材料厚度在1.0mm-4.0mm

下无框玻璃门安装要求:

电插锁:门框厚度为50mm

门框宽度为100mm

门厚为12mm(180度开门,配电插锁小门夹)

门缝为5mm-10mm

磁力锁:门框要求是实木或角铁

门框宽度为100mm

门厚为12mm(90度开门,配磁力锁U型支架)

门缝为5mm-10mm

不宜安装阴极锁

全无框玻璃门安装要求:

电插锁:门框玻璃厚度为12mm

门厚为12mm(180度开门,配电插锁大门夹)

门缝为5mm-10mm

磁力锁:门框玻璃厚度为12mm

门厚为12mm(90度开门,配磁力锁无框玻璃门支架)

门缝为8mm-10mm

不宜安装阴极锁

超低温多功能磁感应电插锁 BHL-700C 安全类型：断电自动开锁 锁体尺寸：长200x宽38x厚42(mm) 不锈钢遮盖板尺寸：长210x宽42x厚0.8(mm) 短板尺寸：长80x宽25x厚2(mm) ▶锁芯尺寸：16mm凸出长度x15.5mm直径 ▶工作电压：12-24VDC+10%范围 ▶启动电流：12V/1000mA 24V/800mA (启动瞬间) ▶工作电流：12V/110mA 24V/70mA (完全上锁) ▶锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力 ▶选用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ▶延时功能：0/2.5/5秒可调 ▶信号输出：锁、门状态信号输出NO、NC、COM接点 ▶锁体表面温度：低温 ▶门缝磁感距离：10mm ▶使用环境温度：-10～+55℃(14~131F) ▶使用环境湿度：0～90%相对湿度 ▶电锁耐用设计：专业电磁材料设计，50万次耐用度 ▶面板材料设计：高强铝合金，拉丝阳极氧化处理 ▶配套使用支架：BHB-100D BHB-700D BHB-701UD ▶产品重量：0.8kg ▶装箱数量：10把/箱 ▶产品说明书：随货

▶光电控制技术，防止机械故障 ▶超低温设计，更安全更耐用 ▶超低功耗设计，更耐用更环保 ▶50万次通电上锁耐用度 ▶内置反向电流，防止装置(MOV) ▶智能型单晶片配置，三级电流应用 ▶高强度铝合金锁体，不绣钢锁舌 ▶产品规格，配套齐全，适用各类型门锁安装 ▶延时设置：0/2.5/5秒可调 ▶防护性能：具智能单晶片配置，可防止外力破坏，内置反向突波保护功能 ▶过载保护：双重电流过载保护功能 ▶内置光耦合开门输出按钮接点 ▶如5秒内未开门亦会自动上锁 ▶产品通过欧盟 CE 、环保ROHS检测及中国 MA 认证合格 ▶秉宏电子开发的磁感控制超低温型电插锁是真正意义的超低温功能（瞬间低电流转换;光电技术应用，减少机械故障）

在非人为因素所造成的产品质量问题，本公司磁力锁系列产品均提供贰年的质量保证服务，电插锁及电锁口保修期为壹年；出门开关、支架及电源箱保修期为壹年，其他条件之下造成损坏，产品维修的材料成本及其它费用自负。

秉宏电子保留本产品规格，有修改之权利，对于产品型号内容参数有所有更改时，我们不另行通知。本产品型号图片及相关内容未经秉宏电子书面同意，不得用于任何途径。

270KG单门磁力锁 BHL-2501S ▶锁体尺寸：长250x宽47x高27(mm) ▶吸板尺寸：长180x宽38x高12(mm) ▶最大拉力：270kg(600Lbs)直线拉力 ▶输入电压：DC12V或DC24V+10% ▶工作电流：12V/500mA 24V/250mA ▶选用配件：BHB-120 BHB-121L BHB-122U BHB-123L BHB-124L BHB-125UL BHB-126L ▶信号输出：锁信号干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 ▶LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) ▶适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ▶表面温度：低于环境温度+20℃以内 ▶适用温度：-10～+55℃(14-131F) ▶适用湿度：0~95%(相对湿度) ▶外壳处理：拉丝阳极硬化电镀处理 ▶锁体处理：环保锌电镀处理 ▶吸板处理：环保锌电镀处理 ▶产品重量：2kg ▶装箱数量：10把/箱 ▶产品说明书：随货

▶270kg(600Lbs)静态直线拉力 ▶可自行设定12VDC或24VDC ▶出厂时电压标准设置为12VDC ▶内置反向电流防护装置(MOV) ▶适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 ▶防残磁设计，选用防磨损材料 ▶铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 ▶磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作 ▶加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 ▶产品通过欧盟CE、环保RHOS检测、欧标ANSI检测及中国MA认证合格