安装注意事项：

1、磁铁座和锁体之间相距在10mm之内为宜（太远会造成感应不灵敏、感应不到）；

2、锁舌插入磁铁座锁眼应居中为宜（如果插偏或顶在磁铁座上会造成不锁门、锁体发热、锁舌来回弹跳，时间一长会容易烧坏电路芯片）；

3、锁延时一般为2.5秒为宜；

4、接线时需拿住锁体，不能只是拽着引线，以免把引线拽落；

5、电插锁使用直流稳压电源，电压范围：DC11-25V均可；

6、注意安装锁的位置不能潮湿、不能有腐蚀性气体液体、不能有很大灰尘，否则影响锁的使用寿命；

7、认真阅读说明书，严格按照要求接线，不能反接、错接，否则会烧坏电路元件；

现场故障：

1、通电不锁门

逐一排查：A、把锁拆下来，用一台新电源接电锁的红色（正极）黑色（负极），放上磁铁座感应，如果有延时，把延时调到0秒位置；此法是最快确定是不是电锁出问题；

B、如果确定锁没有问题，接下来检测安装锁的地方电压和电流，测电流用万用表接上一定负载，看看够不够电插锁启动电流的最低要求0.7A；

C、如果测试不了电流电压，接下来检查给电锁供电的正负电源线，有电源器到电锁安装位置重新过一遍，确定布线没问题；

D、电源距离电锁距离不宜超过50米（DC12V、3A标准电源），布线所选材料不宜用网线，应用1平米以上的铜质线材；

2、锁体发热

排查：A、电源电压（符合要求DC11-25V），一定要直流稳压；

B、锁舌一定插入锁眼（锁眼深度15mm以上）；

C、检测线路是否出现短路；