多功能秸秆粉碎机安装调试中需注意的问题

多功能秸秆粉碎机安装调试应注意以下七点：

1、开机前检查各部位螺丝不准松动，特别是动刀、定刀螺丝必须拧紧，工作时人和物不得

靠近运转部件。

2、打开多功能秸秆粉碎机上壳，确认机内及喂料台上没有杂物。

3、应在多功能秸秆粉碎机附近安装电源总开关，以便随时接通或切断电源。

4、本机要旋转平稳，出料口与自然风向保持一致，如机器不便移动时，可转动出料口，调

整出料方向。

5、通过调整喂料台末端的调节螺栓，使输送链两边张紧度保持一致，垂度以用力向上抬高

30毫米为宜，禁锢锁紧螺母。

6、工作前检查动刀和定刀间隙应符合0.5-1.5mm标准(铡绞软的物料取小值，反之取大值)

如需调整时，先适当松动锁紧螺母，旋转调节螺钉，使其进或退，当检查间隙符合要求时，

旋紧锁紧螺母。

7、各齿轮、链轮是否转动灵活，各注油处加注调滑油，然后启动电动机进行空车旋转，待

机且运转正常后即可工作。