- 名称：温度保护器

型号：17AMK 
产品介绍
应用范围：
                            - 镇流器                                 - 荧光灯
                            - 电机                                   - 马达
                            - 变压器                                 - 过胶机
                            - 可充电电池                             - 螺线管
                            - 家用电器 - PCB板
产品特点：
* 设计结构简凑
* 能同时感应温度及电流
* 动作快速精确
* 可依客户的要求铆接各种规格的引线
* 铆接线材之端子可分为同向与异向两种
　* UL认证、CUL认证、VDE认证、RoHS认证

产品规格：
* 功能：单跳特性，温度达到后自动断开电路
* 额定电压 22A/125V 10A/250V 20A/16VDC
* 使用温度范围 50-180℃
* 动作温度公差 ±2℃ ±3℃ ±5℃
* 动作次数 ≥10000次

额定动作温度对照表

| 温度规格 | 动作温度范围 国外对照型号 | 温度规格 | 动作温度范围 国外对照型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17AMK 050℃ | 50±5.0℃ | 17AMK 115℃ | 115±5.0℃ 17AM 030 |
| 17AMK 055℃ | 55±5.0℃ | 17AMK 120℃ | 120±5.0℃ 17AM 031 |
| 17AMK 060℃ | 60±5.0℃ | 17AMK 125℃ | 125±5.0℃ 17AM 032 |
| 17AMK 065℃ | 65±5.0℃ 17AM 020 | 17AMK 130℃ | 130±5.0℃ 17AM 033 |
| 17AMK 070℃ | 70±5.0℃ 17AM 021 | 17AMK 135℃ | 135±5.0℃ 17AM 034 |
| 17AMK 075℃ | 75±5.0℃ 17AM 022 | 17AMK 140℃ | 140±5.0℃ 17AM 035 |
| 17AMK 080℃ | 80±5.0℃ 17AM 023 | 17AMK 145℃ | 145±5.0℃ 17AM 036 |
| 17AMK 085℃ | 85±5.0℃ 17AM 024 | 17AMK 150℃ | 150±5.0℃ 17AM 037 |
| 17AMK 090℃ | 90±5.0℃ 17AM 025 | 17AMK 155℃ | 155±5.0℃ 17AM 038 |
| 17AMK 095℃ | 95±5.0℃ 17AM 026 | 17AMK 160℃ | 160±5.0℃ 17AM 039 |
| 17AMK 100℃ | 100±5.0℃ 17AM 027 | 17AMK 165℃ | 165±5.0℃ |
| 17AMK 105℃ | 105±5.0℃ 17AM 028 | 17AMK 170℃ | 170±5.0℃ |
| 17AMK 110℃ | 110±5.0℃ 17AM 029 | 17AMK 175℃ | 175±5.0℃ |
|  |  | 17AMK 180℃ | 180±5.0℃ |

说明：17AMK与TP-D是同一类产品 ， 复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为±15℃，或由用户指定。


通过认证(license)