名称：微型热保护器

型号：KI 66

产品说明
    KI 66微型热保护器，广泛用于工业、家用电器的塑料电机及电气设备，防止因过流、过热而产生的非正常工作提供有效可靠的安全保护。外壳才采用耐高温，热传导快的高强度PBT工程塑料制造，适用于塑封电机外置式安装及家用电器的安全保护。
结构及保护原理
    KI 66微型热保护器是由导热塑料外壳，焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。电流通过有阻抗的双金属元件，遇非正常工作时，随电流增大或周围温度升高至设定温度值时，双金属元件迅速动作，打开触点，切断电路。当装置冷却到安全工作温度时，触点自动闭合，恢复正常工作状态。
说明：TH系列均采用统一机芯，型号之分仅为外壳的外形尺寸不同。
安装及外形尺寸

产品型号 Type 长 L 宽 W 高 H 导线 Leads TH-B2D 15.0±0.4 7.3±0.2 3.9±0.1 导线为AWG20#、22#硅胶线和AWG22#电子辐照线和镀锡裸铜线，特殊要求可专业制造 Th-B3D 18.0±0.4 8.0±0.2 4.0±0.1 Th-B4D 21.0±0.4 8.0±0.2 4.0±0.1

应用范围
    TH-B型系列产品是对电流、温度双重敏感的热保护器件，广泛应用于塑封电机灯具、电池、真空清洗机、PC板以及变压器等一般电器的过流保护和温度控制。
额定动作温度对照表

| 规格 Type | 动作温度范围 Open Temperature Range | 规格 Type | 动作温度范围 Open Temperature Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 50±5.0℃ | 100℃ | 100±5.0℃ |
| 55℃ | 55±5.0℃ | 105℃ | 105±5.0℃ |
| 60℃ | 60±5.0℃ | 110℃ | 110±5.0℃ |
| 65℃ | 65±5.0℃ | 115℃ | 115±5.0℃ |
| 70℃ | 70±5.0℃ | 120℃ | 120±5.0℃ |
| 75℃ | 75±5.0℃ | 125℃ | 125±5.0℃ |
| 80℃ | 80±5.0℃ | 130℃ | 130±5.0℃ |
| 85℃ | 85±5.0℃ | 135℃ | 135±5.0℃ |
| 90℃ | 90±5.0℃ | 140℃ | 140±5.0℃ |
| 95℃ | 95±5.0℃ | 145℃ | 145±5.0℃ |
|  |  | 150℃ | 150±5.0℃ |

说明：复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为±15℃，或由用户指定。

通过认证