http://www.tonld.com

# 喉箍的分类：

喉箍主要分铁皮喉箍、不锈钢喉箍、强力喉箍、双钢丝喉箍。

### 铁皮喉箍

铁皮喉箍分为英式镀锌喉箍、德式镀锌喉箍。

英式镀锌喉箍材质铁，表面镀锌，扭力适中，力度适中，价格便宜，应用范围广。

德式镀锌喉箍材质铁，表面镀锌，因需冲压成型价格稍偏高，做工成本高占市场比例低。

## 不锈钢喉箍

不锈钢喉箍分为大美式不锈钢喉箍、中美式不锈钢喉箍、小美式不锈钢喉箍

大美式不锈钢喉箍材质不锈钢，钢带打孔扣，钢带宽度为12.7mm，扭力大，力度适中较大，应用范围广，市场销售范围广。

中美式不锈钢喉箍材质不锈钢，钢带打孔扣，钢带宽度为10mm，扭力适中，力度适中，价格比大美式便宜，市场销售范围广。

小美式不锈钢喉箍材质不锈钢，钢带打孔扣，钢带宽度为8mm, 扭力小，力度小，一般用于小型的管道，价格最为便宜，应用范围广。

## 强力喉箍

强力喉箍材质可分为铁质和不锈钢

强力喉箍材质铁，表面镀彩锌，常用带宽为20MM,24MM,26MM，螺丝用8.8级国标螺丝，扭力较大，力度较大，广泛使用于一些对紧固力要求较强的地方

强力喉箍材质201不锈钢、304不锈钢，常用带宽为20MM,24MM,26MM，螺丝用8.8级国标螺丝，扭力较大，力度较大，广泛使用于一些对紧固力要求较强的地方

## 双钢丝喉箍

双钢丝喉箍

双钢丝喉箍材质铁，表面镀彩锌，特点是由两道钢丝缠绕成的，钢丝喉箍可以很好的和钢丝管的纹理相配合以达到最佳的紧固效果，制作简单，易于使用，主要适用于钢丝增强管，以及壁厚较厚的管子。

http://www.tonld.com

，