CBD81隔爆型防爆灯产品概述：

先知电器公司生产的CBD81隔爆型防爆灯适用于中石油、中石化、冶金、船舶、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所。

CBD81隔爆型防爆灯产品特性：

1、外壳采用铝合金压铸成型，经特殊的喷涂技术和表面处理，具有很强的防腐能力，确保在各种恶劣的环境下使用。

2、具有抗高能量冲击的钢化玻璃。

3、蝶纹隔爆及圆筒隔爆结构，防爆性能可靠。

4、外露紧固件及其它附件都采用高防腐性能的不锈钢制作。

5、精心配光的反光罩，有效提高灯具使用效率。

6、高防护的结构设计，装有耐老化硅橡胶密封垫，防护等级达到IP65。

CBD81隔爆型防爆灯性能参数：

防爆标志Exed II CT4/ Exed II CT3 额定电压220VAC 50Hz

光源金卤灯70W、150W 防腐等级WF2 防护等级IP6 电缆外径Φ10~φ14mm

CBD81隔爆型防爆灯品质保证：

CBD81隔爆型防爆灯产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用1年,自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

温馨提示：产品图片仅供参考，以公司实际产品为准！如果您对此产品想了解更多详细信息，可以拨打我们的服务热线，我们将竭诚为您服务！请认准先知电器厂家优质服务。