XZ-BTC8200/BTC8200A防爆投光灯 井场防爆投光灯 海洋王150W金卤灯投光灯

XZ-BTC8200/BTC8200A防爆投光灯 井场防爆投光灯 海洋王150W金卤灯投光灯

海洋王150W金卤灯投光灯购买型号推荐：BTC8200-J150，BTC8200A-J150

BTC8200/BTC8200A防爆投光灯适用场所：

※    油田联合站、中转站、钻井、井场等工作场所固定照明、油运公司等有防爆要求的工作场所

BTC8200/BTC8200A防爆投光灯结构特性：

※    隔爆型最高等级，可在各种易燃易爆场所安全工作；

※    采用高效气体放电作光源，光效高、寿命长，平均使用寿命可达10000小时以上；

※    采用进口轻质合金材料，可经受强烈碰撞和冲击；

※    采用优化的结构设计和密封工艺，防水防尘，可在恶劣环境环境中可靠工作；

※    体积小，重量轻，安装操作简单方便，可采用座式、壁挂式、吸顶式等多种安装方式。

BTC8200/BTC8200A防爆投光灯技术参数：

防爆标志           Ex d IIC T4/T6

额定电压           220VAC  50Hz

外壳防护等级   IP65

绝缘等级           I

防腐等级           WF2

距高比              0.4（BTC8200）/0.8（BTC8200A）

外形尺寸           φ180×242mm（灯具）  314×241×88mm（镇流器箱）

总重量              8.5kg

BTC8200/BTC8200A防爆投光灯品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

XZ-BTC8200/BTC8200A防爆投光灯 井场防爆投光灯 海洋王150W金卤灯投光灯

XZ-BTC8200/BTC8200A防爆投光灯 井场防爆投光灯 海洋王150W金卤灯投光灯