名称	            CFG-20型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    20、16

动力头功率(kW)      37x2

动力头最大扭矩(kN.m) 35.5

钻杆转速(r/min)       31

许用拔钻机(kN)	    176.4

回转角度	        360

行走步长(m)	        1.1

外形尺寸(m)	        9x4.6x25.5

质量  工作状态      28

拖行状态	    21

名称	            CFG-23型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    23、20

动力头功率(kW)      45x2

动力头最大扭矩(kN.m) 35.5

钻杆转速(r/min)       31

许用拔钻机(kN)	    176.4

回转角度	        360

行走步长(m)	        1.1

外形尺寸(m)	        12x5x28

质量  工作状态      32

拖行状态	    28

名称	            CFG-26型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    22、26.5

动力头功率(kW)      55x2

动力头最大扭矩(kN.m) 35.5

钻杆转速(r/min)       31

许用拔钻机(kN)	    300

回转角度	        360

行走步长(m)	        1.1

外形尺寸(m)	        12x5x31

质量  工作状态      46

拖行状态	    42

名称	            CFG-28型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    28、23

动力头功率(kW)      55x2

动力头最大扭矩(kN.m) 35.5

钻杆转速(r/min)       31

许用拔钻机(kN)	    300

回转角度	        360

行走步长(m)	        1.5

外形尺寸(m)	        12x5x33

质量  工作状态      50

拖行状态	    47

名称	            CFG-30型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    30、25

动力头功率(kW)      55x2

动力头最大扭矩(kN.m) 44

钻杆转速(r/min)      24.2

许用拔钻机(kN)	    400

回转角度	        360

行走步长(m)	        3

外形尺寸(m)	        13.5*6*36

质量  工作状态      55

拖行状态	    48

名称	            CFG-32型

钻孔直径(mm)	    400-800

钻孔深度(m)  	    32、25

动力头功率(kW)      55x2

动力头最大扭矩(kN.m) 44

钻杆转速(r/min)      24.2

许用拔钻机(kN)	    400

回转角度	        360

行走步长(m)	        3

外形尺寸(m)	        13.5*6*38

质量  工作状态      60

拖行状态	    53