采购阀门需要了解哪些知识？

在选择最适合您的用途的阀门时应该小心谨慎。为了避免含糊不清，应该对每一个阀门做出精确的规定。在询价或订购时，应该对所需要的阀门做出全面、适当的说明。
选择阀门通径
必须确定与阀门连接的管道的公称通径。
阀门材料
在决定正确的阀门材料时，应该考虑下列因素：
•阀门所要控制的流体介质
•流体介质的温度范围
•阀门所要经受的压力范围
•可能影响阀门工作的气候条件
•阀门所要经受的、可能的异常压力或应力
•所要满足的安全标准或管道规程
 阀门类别
阀门的控制功能是什么？每种阀门结构都是用于发挥某种功能。不要指望一种阀门能够担当整个管道系统内的所有功能。
 压力-温度额定值
为了满足实际需要，请特别注意所需阀门的压力-温度额定值。要特别注意密封材料和衬垫材料，这些材料相当程度上决定了阀门的压力-温度额定值。根据实际需要指定密封材料和沉淀材料，以满足或优于实际需求。
 阀门与连接方式
管道系统的完整性，未来的日常维护，防腐因素，现场装配，重量和安全性等等因素都是决定了阀门与管道连接方式所应该考虑的因素。
运行方式或操作方法
根据阀门种类、大小、压力、温度、安装环境等因素选择适当的运行方式或操作方法。
 阀门的订购
 订购阀门时，请提供下列数据，避免不必要的反复和延误，确保所购买的阀门确实是自己所需要的阀门。
1. 阀门通径
2. 压力界面材料：铸件和部件材料。
3. 阀门种类：闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀，球阀，等等。
4.终端连接方式，如果连接方式为焊接方式，还要提供连接管道的管壁厚度；如果连接方式是法兰，则要提供法兰表面或抛光度。
5. 任何与标准配置不同的材料：密封材料，沉淀材料，螺栓材料，等等。
6. 任何附件：防酸保护层，锁定装置，链条操作，等等。
7. 人工或动力执行机构：请包括所要求的技术细节。
8. 为了订购方便起见，请确定规格型号。