个人防护用品的选择与使用

劳动防护用品种繁多，涉及面广，正确配置是保证生产者安全与健康的前提。用人单位应当为劳动者配备适宜的防护用品，劳动者有必要了解配置防护用品是否符合国家规定的防护要求并根据作业类别配置个人防护用品。

我国《劳动防护用品选用规则》（GB11651-89）规定见下表：

| 作业类别名称 | 不可使用的护品 | 必须使用的护品 | 可考虑使用的护品 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ01易燃易爆场所作业（如火工材料、易挥发、易燃液体及化学品，可燃性气体） | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物，聚氯乙烯塑料鞋，底面钉铁件的鞋。 | 棉布工作服、防静电工作服、防静电鞋。 |  |
| A０２可燃性粉尘场所作业（如铝镁粉，可燃性化学物粉尘等） | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物，聚氯乙烯塑料鞋，底面钉铁件的鞋。 | 棉布工作服、防毒口罩。 | 防静电工作服、防静电鞋。 |
| A０３高温作业（如熔炼、烧铸、热轧、锻造、炉窑） | 的确良、尼龙等着火焦结的衣物，聚氯乙烯塑料鞋。 | 白帆布类隔热、耐高温鞋、防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩、安全帽等。 | 镀反射膜隔热服、披户、帽、鞋罩、围裙、套视等。 |
| A04低温作业（如冰库） | 底面钉件的鞋 | 防寒服、防寒手套、防寒鞋。 | 防寒帽、防滑鞋。 |
| A05低压带电作业（如低压设备或低压线路带电维修） |  | 绝缘手套、绝缘鞋。 | 安全帽、防异物伤害护目镜。 |
| A06高压带电作业（如高压设备或高压线路带电维修） |  | 绝缘手套、绝缘鞋、防异物伤害护目镜。 | 防异物伤害护目镜、等电位工作服。 |
| A07吸入性气相毒物作业（如氯乙烯、氯气、一氧化碳、光气、硫化氢、汞等） |  | 防毒口罩 | 有相应滤毒罐的防毒面罩、空气呼吸器。 |
| A08吸入性气溶胶毒物作业（如铝、铬、铍、锰、镉等有毒金属及其化合物的烟专利号和粉尘）、高毒农药气溶胶、沥青烟雾、矽尘、石棉尘及其有害物的动（植）物性粉尘。 |  | 防毒口罩、防尘口罩、护发帽。 | 防化学液眼镜、有相应滤毒罐的防毒面罩、防毒工作服、防毒手套。 |
| A09沾染性毒物作业９如有机磷农药、有机汞化合物、苯和苯的三硝基化合物，苯胺、酚、氯、联苯、放射性物质）。 |  | 防化学液眼镜、防毒口罩、防毒工作服、防毒手套、防护帽。 | 有相应滤毒罐的防毒面罩、空气呼吸器、护肤剂。 |
| A10生物性毒物作业（如有毒笥动植物养殖、生物毒素培养制剂、带蓖或含有生物毒素的制品加工处理、腐烂物品处理、防疫检验）。 |  | 防毒口罩、防毒工作服、防毒手套、防护帽、防异物伤害护目镜。 | 有相应滤毒罐的防毒面具、护肤剂。 |
| Ａ11 腐蚀性作业（如溴、硫酸、硝酸、氢氟酸、液体强碱、重铬酸钾、高锰酸钾） |  | 防化学液眼镜、防毒口罩、防毒手套、防护帽、防异物伤害护目镜。 | 空气呼吸器。 |
| A12易污作业（如炭黑、染色、油漆、有关的卫生工作） |  | 防尘口罩、护发帽、一般工作服、披肩、头罩、鞋罩、围裙、套袖。 | 护肤剂 |
| A13恶味作业（如熬胶、恶臭物质处理与加工） |  | 一般工作服 | 空气呼吸器、护肤剂、护发帽。 |
| A14 密闭场所作业（如密闭的罐体、房仓、孔道或排水系统、窑炉、存放耗氧器具或生物体进行耗氧过程的密闭空间）。 |  | 空气呼吸器 |  |
| A15噪声作业（如风钻、风机、气锤、铆接、冷作敲打等） |  |  | 耳塞、耳罩。 |
| A16强光作业（如弧光、电弧光、炉窑） |  | 焊接护目镜和面罩护窑护目镜和面罩。 |  |
| A17激光作业（如激光加工金属、激光焊接、激光测量、激光通讯、激光医疗） |  | 防激光护目镜 |  |
| A18荧光作业（如电脑操作、电视机调试） |  |  | 护目镜、防低能福射服。 |
| Ａ19微波作业（如微波机调试、微波发射、微波加工与利用） |  | 安全帽、防滑工作鞋 |  |
| Ａ20射线作业（如放射性矿物开采、选矿、冶炼、加工、核废料或核事故处理、放射形物质使用、Ｘ射线检测）。 |  | 防射线护目镜、防射线服 |  |
| A21高处作业（如建筑安装、架线、高崖作业、高楼清洗悬、货物堆垒） | 底面钉铁件的鞋 | 安全帽、安全带 | 防滑工作鞋 |
| A22存在物体附落、撞击的作业（如建筑安装、冶金、采矿、钻探、造船、起重森林采伐）。 |  | 安全帽、防滑工作鞋 |  |
| A23 有屑飞溅的作业（如破碎、锤件切削、砂轮打磨、高压流体清洗） |  | 防异物伤害护目镜、一般工作服。 |  |
| A24 操纵转动机械（如机床传动机械及传动带）。 | 手套 | 护发帽、防异物伤害护目镜。 |  |
| A25人工搬运（如人力抬、金属加工、推搬移）。 | 底面钉铁件的鞋。 | 防滑手套 | 安全帽、防滑工作鞋、防砸安全鞋。 |
| A26接触使用锋利器具（如金属加工、打毛清边、玻璃装配与加工与装配）。 |  | 一般工作服 | 防割手套、防砸安全鞋、防刺穿鞋。 |
| A27地面存在尖利器物的作业（如森林作业、建筑工地）。 |  | 防刺穿鞋 |  |
| A28手持振动机械作业（如风钻、风铲、油锯）。 |  | 减振手套 |  |
| A29全身震动的作业 |  | 减震鞋 |  |
| A30野外作业（如地质勘探、森林采伐、大地测量）。 |  | 防水工作服（包括防水鞋）。 | 防寒服、防寒手套、防寒鞋、防寒帽、防异物伤害护目镜、防滑工作鞋）。 |
| A31水上作业（如船台、水上平台作业、水上装卸运输、木材水运、水产养殖与捕捞。 |  | 防滑工作鞋、救生衣（圈）。 | 安全带、水上工作服 |
| Ａ32涉水作业（如矿山、遂道、水力采掘、地质钻探、下水工程、污水处理）。 |  | 防水县、防水鞋 |  |
| A33潜水作业（如水下采集救控、水下养殖、水下勘察、水下建造焊接与切割）。 |  | 潜水服 |  |
| A34下下挖掘建筑作业（如井下采掘运输、地下开拓建筑安装）。 |  | 安全帽 | 防尘口罩、耳塞、减震手套、防砸安全鞋、防水服、防水鞋。 |
| A35车辆驾驶。 |  | 一般工作服 | 防强光护目镜、防异物伤害护目镜、防冲击安全头盔。 |
| A36铲、装、推吊机械操纵（如铲机、推土机、装载机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机）。 |  | 一般工作服 | 防尘口罩、防水工作服、防异物护目镜。 |
| A37 一般作业（如自动化控制、精细装备与加工、缝纫工作台上手工胶合与包装）。 |  |  | 一般工作服 |
| A38其他作业 |  |  | 一般工作服 |