防水板是一种厚度大于0.80毫米土工膜的土工防渗材料。防水板的规格:厚度从0.80mm--3.00mm不等。防水板的幅宽自1米到8米。颜色有黑色和白色。
    防水板厂家是指从事防水板生产、加工、销售的企业。防水板厂家位于山东德州境内。目前厂家已通过了ISO9001:2000认证，采取国家标准组织和控制生产，以先进的生产工艺、完善的质量控制为社会奉献优质的产品。
    防水板的原料以低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、乙烯/酸乙烯共聚物、聚氯乙烯、乙烯醋酸乙烯改性沥青为主。防水板的功能是防止液体的渗漏和气体的挥发，同时也具有加强和防护的作用。
    防水板的施工要求：铺设前要求基体平整,土体坚实,不能凹凸不平,有裂纹等,不能有尖锐物,石块、铁丝、木棒等。铺设时沿一定方向铺设，同时不要拉得太紧，应留有一定伸缩量，以适应基体变形。要调整好每个单元走向,以便于两个单元的焊接. 防水板铺设好后,要用砂袋压住,以防风沙影响下一步边缘的焊接. 防水板焊接.接缝处理是施工关键程序,一般采用热焊接方法,PE膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力,使之熔合成一体. 防水板使用专用热熔焊接机进行焊接.
    防水板的用途：用在土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗；地铁、地下室和隧道防渗衬砌；公路铁路地基的防渗；卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等。