| 序号 | 型号 参数 | MQY系列立式气动压力机 |
| --- | --- | --- |
|  |  | MQY-1.5 | MQY-3 | MQY-5 | MQY-8 | MQY-10 | MQY-12.5 | MQY-20 | MQY-30 | MQY-40 | MQY-60 | MQY-100 | MQY-150 |
| 01 | 缸径 行程 mm | 80*80 | 100*80 | 125*80 | 160*80 | 160*80 | 180*180 | 160*80 =2 | 200*80 =2 | 140*288 =2 | 140*240 =2 | 160*250 =2 | 200*230 =2 |
| 02 | 输出力使用范围 KN | 0.92-2.5 | 1.4 -3.9 | 2.3-6.3 | 3.7-10.1 | 3.7-10.1 | 4.8-13.2 | 7.4-20.4 | 11.9-30 | 14-39.7 | 21.8-60 | 36.7-100 | 54 - 150 |
| 03 | 行程或行程使用范围 mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 110 | 60 | 50 | 50 |
| 04 | 输出轴中心与机身距离 mm | 120 | 120 | 140 | 140 | 130 | 145 | 150 | 150 | 140 | 125 | 125 | 125 |
| 05 | 输出轴与工作台距离 mm | 80-150 | 70-200 | 100-330 | 100-320 | 205-330 | 100-320 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 170-250 | 170-250 | 170-250 |
| 06 | 工作台尺寸 mm | 180*160 | 180*160 | 250*200 | 250*200 | 300*240 | 300*240 | 320*240 | 320*240 | 350*240 | 350*220 | 380*220 | 450*220 |
| 07 | 工作台T形曹尺寸 mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 08 | 上模柄按装孔径与深度 mm | φ12*30 | φ20*30 | φ20*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 | φ25*40 |
| 09 | 每冲程耗气量 L | 0.78 | 1.17 | 1.89 | 3.11 | 3.11 | 3.96 | 4.67 | 7.37 | 12.09 | 10.01 | 13.96 | 20.64 |
| 10 | 输出轴与工作台面垂直度 mm | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 | 0.05/50 |
| 11 | 每冲程时间调节范围 s | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 | 0.01-99 |
| 12 | 每分钟工作次数 | (50 | (50 | (40 | (30 | (30 | (25 | (20 | (20 | (20 | (20 | (15 | (15 |
| 13 | 电源及功率 V/W | 220/50 | 220/50 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 |
| 14 | 基座按装孔径 长*宽 mm | φ9 | φ9 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ14 | φ16 |
| 15 | 基按装孔距 mm | 130*210 | 130*210 | 130*280 | 130*280 | 150*270 | 180*330 | 160*280 | 160*280 | 330*310 | 330*300 | 330*340 | 320*390 |
| 16 | 最大外形尺寸 mm | 460*460 *850 | 480*480 *880 | 520*520 *1000 | 520*520*1030 | 500*600*1000 | 600*550 *1050 | 550*550 *1300 | 550*550 *1350 | 550*800 *1450 | 560*740 *1300 | 600*850 *1450 | 650*830 *1400 |
| 17 | 净重 kg | 65 | 85 | 135 | 145 | 150 | 180 | 200 | 220 | 400 | 380 | 550 | 650 |

指额定行程气源压力0.196~0.538Mpa时测量值。     指最小力行程~最大力行程。力行程/总行程。   ※为提高产品质量和设备使用功能规格若有变动，恕不通知。