十一）、材料、配件要求

1、电缆、光纤配置范围

（1）、全厂自动化控制系统的所有电源、信号、通讯、控制及所必须的电缆、光纤

（2）、现场在线检测仪表的所有电源、信号、控制及所必须的电缆

（3）、CCTV和安保系统的所有电源、信号、控制及所必须的电缆

（4）、混凝剂溶解投加系统的所有电源、信号、控制及所必须的电缆（除去配电柜至加药控制柜的1根总电源电缆外）

（5）、PAM溶解投加系统的所有电源、信号、控制及所必须的电缆（除去配电柜至本加PAM控制柜的1根电源电缆外）

（6）、加氯系统的所有电源、信号、控制及所必须的电缆、泄氯回收装置的所有内部电源、信号、控制及所必须的电缆（除去配电柜至控制柜的1根电源电缆外）

（7）、自控系统与所监、控对象之间的开关量、模拟量的输入、输出的所有电缆均包含在内！

2、电缆、光纤采用要求：

（1）、必须采用正规大厂的产品，生产企业必须通过ISO9000认证，必须有国家颁发的生产许可证，产品必须具备国家3C认证，产品必须按相关的GB及IEC标准制造生产，必须有出厂合格证。

（2）、电缆进场时必须资料齐全并经过监理、甲方的审核。

3、电缆、光纤规格要求：

（1）、电力电缆：VV-1kV 5*4        各PLC站电源进线

（2）、信号电缆：KVVR-3*1.0        仪表电源线

（3）、信号电缆：DJYVP-1*2*1.0     仪表信号输出、RS232及RS485通讯

（4）、控制电缆：KVVP   导线线径1.0mm2  芯数按实际需要配置,但留有20%的备用线芯

（5）、光纤：GYSTA53-4D1多模四芯

（6）、其它按实际需用的按规范配置