概述：HZ-300F-2/100S，100级无尘室双工位外抽式真空充氮包装机工作过程采用微电脑自动控制、中文版操作界面。本机集抽真空，充氮，封口多功能于一体, 适合各种不同的包装材料。双工位可以单独、同步、交替工作、大大提高了单机的工作效率。可自由调节升降的抗静电不锈钢工作台, 还可以根据客户的尺寸需要配制。采用无室气嘴机构，不受真空室大小的限制，包装时间短，真空速度快。

一,机器应用领域:

1，内置名牌气动元件、进口环保无油超高真空泵、真空度可达到0.093MPA、干净、无二次污染。9999级精密的尾气处理系统、满足无尘室的包装要求。

2，用于各类电子产品，如半导体、多晶硅、精密IC、五金器件等、进行真空包装，以防潮，抗氧化变色，防静电包装。
3，包装在普通环境下直接真空包装效果无法得到满足，产品的洁净度无法得到保证，在 100级无尘室内完成生产组装甚至完成包装成为趋势。100级无尘室外抽式真空包装机能够对机器运行过程中产生的废气进行精密处理后直接排放。对 100-10000级的无尘室环境洁净度没有任何的二次污染，满足最高至100级的无尘净化生产环境要求。

二，机器主要功能：

1，封口制程，直接封口。

2，真空制程，先抽真空,然后封口。

3，充气 I制程，先抽真空后充气,然后封口。

4，充气 II制程，先抽真空后充气,再抽真空再充气,然后封口。

三, 机器主要参数：

| 型号： | HZ-300F-2/100S | HZ-400F-2/100S |
| --- | --- | --- |
| 最大封口尺寸： | 310×10 | 410×10 |
| 最大包装尺寸： | 400×L×240 | 400×L×240 |
| 机器功率： | 3.50KW | 3.50KW |
| 工作电源： | 220V 50HZ。 | 220V 50HZ |
| 工作速度： | 1次/分。 | 1次/分 |
| 尾气洁净等级： | 9999 | 9999 |
| 外形尺寸： | 850×600×1000 | 850×600×1000。 |
| 重量： | 105Kg | 145Kg |

四,机器主要作用：

1，真空包装机是：除氧，以有利于产品的防潮,防氧化真空包装。产品霉腐变质主要由空气中微生物的活动造成，而大多数微生物的生存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把包装袋内和内置的产品内腔的氧气抽掉，使微生物失去“生存的环境”。实验证明：当包装袋内的氧气浓度≤1%时，微生物的生长和繁殖速度就急剧下降，氧气浓度≤0.5%时，大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。绝氧，防止产品氧化，五金，电子产品因洁净度要求很高，在运输过程中因空气的污染而令产品表面氧化，甚至受氧分子的作用而令电子产品的元件性能中的不稳定。所以，除氧隔绝氧气能有效地防止产品变质。

2,真空充气包装是：在真空后再充入氮气、二氧化碳、氧气等单一气体或二、三种气体的混合气体。其氮气是惰性气体，起充填作用，使袋内保持正压，以防止袋外空气进入袋内，对食品起到一个保护作用。其二氧化碳能够溶于各类脂肪或水，引成酸性较弱的碳酸，有抑制霉菌、腐败细菌等微生物的活性。其氧气具有抑制厌氧菌的生长繁殖，保持水果、蔬菜的新鲜及色彩，高浓度氧气可使新鲜肉类保持其鲜红色。