HZ系列外抽式真空包装机

概述：HZ系列外抽式真空包装机工作过程采用微电脑控制、中文版操作界面。本机集抽真空，充氮，封口多功能于一体, 适合各种不同的包装材料。自如调节升降的抗静电不锈钢工作台，还可以根据客户的尺寸需要配制。采用无室气嘴机构，不受真空室大小的限制，真空速度快，应用范围极广。整机性能稳定,是电子厂、线路板厂、五金厂、玩具厂、化工厂、食品厂等的真空首选设备。

一,机器应用领域:

1，内置名牌气动元件，韩国环保真空浦组成、适用于万级以下无尘室内使用。

二，机器主要功能：

1，封口制程，直接封口。

2，真空制程，先抽真空后封口。

3，充气 I制程，先抽真空后充气再封口。

4，充气 II制程，先抽真空后充气，再抽真空再充气，然后封口。

三, 机器主要参数：

| 型号： | HZ-300T | HZ-400T | HZ-500T | HZ-600T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大封口尺寸： | 320*10 | 430*10 | 500*10 | 600*10 |
| 最大包装尺寸： | L*320*H | L*430*H | L*500*H | L*600*H |
| 机器功率： | 1200W | 1500W | 1800W | 1800W |
| 工作电源： | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 压缩气源压力： | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa | 0.75Mpa |
| 外形尺寸： | 405*920*360 | 510*920*360 | 510*920*360 | 685*920*360 |
| 重量: | 55Kg | 60Kg | 65Kg | 75Kg |

四 ，机器主要作用：

1，真空包装机是：除氧，以有利于产品的防潮,防氧化真空包装。产品霉腐变质主要由空气中微生物的活动造成，而大多数微生物的生存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把包装袋内和内置的产品内腔的氧气抽掉，使微生物失去“生存的环境”。实验证明：当包装袋内的氧气浓度≤1%时，微生物的生长和繁殖速度就急剧下降，氧气浓度≤0.5%时，大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。绝氧，防止产品氧化，五金，电子产品因洁净度要求很高，在运输过程中因空气的污染而令产品表面氧化，甚至受氧分子的作用而令电子产品的元件性能中的不稳定。所以，除氧隔绝氧气能有效地防止产品变质。

2,真空充气包装是：在真空后再充入氮气、二氧化碳、氧气等单一气体或二、三种气体的混合气体。其氮气是惰性气体，起充填作用，使袋内保持正压，以防止袋外空气进入袋内，对食品起到一个保护作用。其二氧化碳能够溶于各类脂肪或水，引成酸性较弱的碳酸，有抑制霉菌、腐败细菌等微生物的活性。其氧气具有抑制厌氧菌的生长繁殖，保持水果、蔬菜的新鲜及色彩，高浓度氧气可使新鲜肉类保持其鲜红色。