屋面防水指南

设计概述
1.屋面防水材料要求耐紫外线性能良好，耐老化性能良好。
2.防水工程施工要求极其严格，常言道“三分材料、七分施工”，施工质量的好坏决定防水工程质量的好坏。
3.屋面防水工程的设计根据屋面的结构类型来设计防水材料和施工方案。
施工类型
屋面施工一般包括瓦屋面防水、混凝土屋面防水、种植屋面防水、彩钢板屋面防水等类型。
屋面施工设计方案

| 屋面类型 | 设计方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 瓦屋面 | 沥青瓦防水 |  |
| 种植屋面 | 耐穿刺防水材料防水 |  |
| 混凝土屋面 | SBS双层防水 |  |
| 彩钢板屋面 | 抗拉伸防水材料防水 |  |

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

屋面防水指南

设计概述
1.屋面防水材料要求耐紫外线性能良好，耐老化性能良好。
2.防水工程施工要求极其严格，常言道“三分材料、七分施工”，施工质量的好坏决定防水工程质量的好坏。
3.屋面防水工程的设计根据屋面的结构类型来设计防水材料和施工方案。
施工类型
屋面施工一般包括瓦屋面防水、混凝土屋面防水、种植屋面防水、彩钢板屋面防水等类型。
屋面施工设计方案

| 屋面类型 | 设计方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 瓦屋面 | 沥青瓦防水 |  |
| 种植屋面 | 耐穿刺防水材料防水 |  |
| 混凝土屋面 | SBS双层防水 |  |
| 彩钢板屋面 | 抗拉伸防水材料防水 |  |

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

外墙防水指南

设计概述
1.玻璃幕墙的玻璃与玻璃之间密封材料的防水设计。
2.涂料装饰面外墙防水的设计。
3.瓷砖外墙渗水的设计。
施工类型
外墙施工一般包括玻璃幕墙防水、涂料装饰面外墙防水、瓷砖外墙防水等类型。
外墙防水施工设计方案

| 外墙类型 | 设计方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃幕墙 | 密封材料防水 |  |
| 涂料装饰面外墙 | 合成高分子外墙专用防水材料防水 |  |
| 瓷砖外墙 | 渗透结晶勾缝材料防水 |  |

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

卫生间防水指南

设计概述
1.厨卫间墙面渗水的防水设计。
2.厨卫间管根处漏水的防水设计。
3.厨卫间现浇板开裂渗漏水设计。
施工类型
厨卫间施工一般包括墙面渗漏防水、管根处渗漏防水、现浇板开裂渗漏防水等类型。
厨卫间防水施工设计方案

| 厨卫间防水类型 | 设计方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 墙面渗水 | 高分子丙烯酸防水、聚氨酯防水 |  |
| 管根处漏水 | 高效堵漏防水材料防水 |  |
| 现浇板开裂 | 注浆防水、渗透结晶防水 |  |

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

地下室防水指南

设计概述
地下室顶部开裂渗漏水属于典型的结构型渗漏水。可采用“钢柔相济，多道设防”的治理方法，即采用嵌填弹性密封材料与钢性防水材料相结合，最大限度地利用这些材料的特长，形成复合防水层，使已修补的裂缝不再受沉降变形等因素的影响而再度开裂渗漏。使用机械灌浆的方法，利用灌浆材料遇水高度膨胀的原理，使原来疏松的水泥结构组织变得密实，从而阻止地下水的渗入。达到防水防渗的效果。 
施工类型
地下室施工一般属于现浇板顶部开裂渗漏的类型。
厨卫间防水施工设计方案

| 方案代号 | 方案名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 方案一 | 注浆施工方案 |  |
| 方案二 | 刚柔防水材料复合堵漏方案 |  |
| 方案三 | 渗透结晶防水材料施工方案 |  |

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

电梯坑防水指南

设计概述
电梯井内的水是地下水通过压力由井外向井内渗透而来的，要解决渗漏的根本问题，就要加强电梯井本身防漏抗渗的能力。 
施工方案
电梯井渗漏水解决方案（一）
　　 电梯井内的水是地下水通过压力由井外向井内渗透而来的，要解决渗漏的根本问题，就要加强电梯井本身防漏抗渗的能力。治理方法分为以下几个步骤：
　　 将电梯井井底及四周立面至一米高的地方清理干净,要求无明水,无灰尘,无油污以及其它的杂质
　　 使用各种办法将渗漏点找出来。并进行封堵处理。用防水水泥沙浆将电梯井底及四周找平。
　　 在渗漏水比较集中的地方填埋出水管，将井壁四周的水引流出来。
　　 待井壁的积水流完，即采用机械灌浆的办法，使井壁四周疏松的混凝土结构密实起来，从而达到阻止地下水入侵，防漏抗渗的目的。
　　 全面涂刷JS复合防水涂料.反复多次涂刷,使之达到所需的厚度,能起到最好的防漏抗渗的效果为止。
　　 机械灌浆的施工步骤：
　　 基面处理 用灰刀或相应工具将裂缝两侧表面杂物清理干净，以便观测裂缝的长度，大小和范围。
　　 布注浆嘴 注浆嘴可根据裂缝缝隙的宽度选择适当的耐压塑管，根据裂缝长度设计布注浆嘴的间距，外露浆管不大于20CM，注浆嘴采用TD-1材料固定。
　　 封闭裂缝 注浆嘴之间的裂缝采用TD-1型材料表面封堵，而且裂缝深部与注浆嘴之间形成通路。
　　 压水试验 用带颜色的水进行压水试验，检查裂缝内是否畅通，有无漏水现像，确定灌浆压力及推算固化时间，以确定催化剂的用量，从各个出浆嘴的出水情况确定是否需要分段注浆，压水试验后将各注浆嘴打开放空。
　　 压力灌浆 将配好的浆液按设计程序注入，并观察压力变化，待浆液充满裂缝后将注浆嘴封闭，即该工程完毕。
　　 封孔及表面处理 待内部浆液固化后，拆除注浆嘴，并将周围以防腐材料反复涂刷，以达到表面防腐的处理要求。

电梯井渗漏水解决方案（二）
　　 电梯井渗漏原因： 
　　 电梯井阴角四周严重渗漏原因：因底板先做防水层．再现浇侧壁混凝土墙，这样导致电梯井侧壁混凝土墙跟底板断层．原施工防水层就没有起到应有的防水效果，这样地下水就会不断从断层处渗漏进电梯井内。 
　　 土建施工时，底板的大量积水没有排干、排净，而直接把混凝土倒入水中，造成底板四周出现很多蜂窝、麻面、孔洞、硫松。与底板交接不严实，电梯井底部位置处在正负零水位线下3m，地下水压较大，地下水通过孔洞、麻面、裂缝及疏松处渗漏至底坑，造成电梯井积水。 
　　 电梯井壁渗漏水原因：因电梯井壁(指正负零水平线以下的井侧壁至底坑四周培面)分作两次水泥砂浆抹面．电梯并侧壁内外均未作防水处理，造成地下水从井例壁外墙渗透进壁内而造成电梯井积水。 
　　 施工方法 
　　 针对以上渗漏原因，我公司采用“一堵、二密封、三加强”的施工工方法，有效地根治了电梯井、底板、侧壁的渗漏水。 
　　 一堵即将现有的漏水部位先用机械注浆或人式封堵的手法止住漏水点。使之不再渗漏。 
　　 二密封即在已修补漏水的基础上用防水涂料全面做防水处理。 
　　 三加强是指多次涂刷防水涂料，特别是针对阴阳角和曾渗漏水的地方做加强处理。 
　　 电梯井渗漏水通过以上多重防水的综合治理，可以确保万无一湿。

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

伸缩缝防水指南

设计概述
防水堵漏工法能有效解决地下工程中混凝土结构的接缝、施工缝、变形缝、蜂窝麻面及混凝土收缩裂缝等渗漏水、止水、防水补漏效果显著。 
施工方案
采用防水堵漏工法解决：
　　 防水堵漏工法能有效解决地下工程中混凝土结构的接缝、施工缝、变形缝、蜂窝麻面及混凝土收缩裂缝等渗漏水、止水、防水补漏效果显著。
　　 防水堵漏工法施工工艺简单有效，设备体积小巧，不受防水修漏施工场地大小限制。
　　 防水堵漏工法中目前所用防水施工注浆材料、嵌缝材料，都已处于国内先进水平，有的已达到国际水平。
　　 防水堵漏工法中，利用特殊专业的工艺、材料可对混凝土裂缝进行补强，尤其对大面积浇捣的混凝土收缩而产生的细小裂缝也能进行防渗堵漏处理，达到很好的效果。
　　 适用范围
　　 高速公路、海底、过江、地铁路隧道工程结构、施工、沉降、伸缩缝、池底裂缝渗漏水防水堵漏施工。
　　 地下基础建筑工程、地铁工程、人防工程、污水处理池、底板等混凝土结构渗漏水堵漏施工。
　　 地下室、地下车库、地下通道、热力管道、基坑、竖井等各类地下工程渗水堵漏施工。
　　 水池、电缆沟坑、矿井通道、电梯井、基础坑工程施工缝渗漏水堵漏带水作业施工。
　　 混凝土结构、冷却凉水塔循环通道、管道、污水处理池工程渗漏水处理防腐堵漏施工。
　　 涵洞、沉井、水泵房、大坝、桥面、屋面、隧洞、取排水工程渗漏水治理堵漏施工。
　　 水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。
　　 地质钻探工程的煤矿矿井输煤系统、输煤桥架、钻井、油井护壁、井筒砼裂缝渗漏水堵漏加固。
　　 适用于各种地下工程的防水、堵漏施工，如人防地下室、地下通道、地下车库、公司单位办公楼等工程的防水堵漏。
　　 工艺原理
　　 防水堵漏工法所采用的基本原理是化学灌浆。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。化学灌浆就是利用手工或机械手段，进行带水堵漏，在压力作用下，将特制的化灌材料灌入到建筑物结构裂隙中，使灌浆材料在裂隙中凝固，以达到充填裂隙和止水的目的。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。
　　 对贯穿裂缝，可采取封缝、埋管、化灌的方法处理。对非贯穿裂缝，因闭气的关系，难以将浆液灌到裂缝的尖顶区，从而不能消除该尖端区所形成的应力集中区，故处理中应周密考虑各种因素，提高浆液的充填率。对于温度裂缝，考虑到混凝土建筑对气温的“滞后效应”，一般选择在混凝土体温度的低点进行灌浆堵渗漏水处理，效果较好。

具体设计请咨询北京世纪星防水公司甘肃区域技术部：

09312916820／／13919280781

污水池防水指南

设计概述
污水池的水主要是含酸碱性，有毒有害物质，在水处理的过程中会产生温度变化，所以对池的防渗要求也比较高。防渗膜耐酸碱，耐腐蚀，能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀，防渗性能好。 
施工方案
防渗材料：
　　 聚乙烯膜系列产品： 防渗膜、柔性防水膜、高密度聚乙烯土工膜应用于工矿企业污水池防渗、废水池防渗、化学反应池防渗、酸碱池防渗、淤泥池防渗、沉淀池防渗、有毒液体收集池防渗、电厂调节池防水防渗防腐等环保项目。
　　 污水池的作用一般是收集一些对环境会造成污染的有害溶液，所以防渗要求比较高。造纸厂污水池、电厂调节池、化工厂污水池大部分是混凝土结构的池子，受到基础不均匀沉降和其他因素的影响，刚性结构会出现不同程度的开裂和渗漏，经常需要维修，也对环境也造成严重污染。防渗膜作为污水池衬里，这一切难题都迎刃而解了。

防渗施工：
　　 做防渗防腐前，对池体进行清理找平。铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物：如瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗膜之杂物。 
　　 防渗膜为柔性材料，可根据池体的任何结构，做任何造型的包裹衬里。所有拐角、直角部分，均应做成圆角或倒角，避免损坏防渗膜。 
　　 铺设完，紧接着焊接，管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。 
　　 压边锚固：用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边，再用防渗膜对锚固的部位，进行密封焊接，这样就形成完整的防渗防腐衬里。 
　　 如是设计阶段，可采用预埋形式进行锚固。HDPE猫爪预埋于混凝土墙里，铺设到指定位置，就直接焊接于HDPE猫爪上，形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边，HDPE防渗膜铺污水池防水指南

设计概述
污水池的水主要是含酸碱性，有毒有害物质，在水处理的过程中会产生温度变化，所以对池的防渗要求也比较高。防渗膜耐酸碱，耐腐蚀，能耐80多种强酸强碱等化学介质腐蚀，防渗性能好。 
施工方案
防渗材料：
　　 聚乙烯膜系列产品： 防渗膜、柔性防水膜、高密度聚乙烯土工膜应用于工矿企业污水池防渗、废水池防渗、化学反应池防渗、酸碱池防渗、淤泥池防渗、沉淀池防渗、有毒液体收集池防渗、电厂调节池防水防渗防腐等环保项目。
　　 污水池的作用一般是收集一些对环境会造成污染的有害溶液，所以防渗要求比较高。造纸厂污水池、电厂调节池、化工厂污水池大部分是混凝土结构的池子，受到基础不均匀沉降和其他因素的影响，刚性结构会出现不同程度的开裂和渗漏，经常需要维修，也对环境也造成严重污染。防渗膜作为污水池衬里，这一切难题都迎刃而解了。

防渗施工：
　　 做防渗防腐前，对池体进行清理找平。铺设表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物：如瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗膜之杂物。 
　　 防渗膜为柔性材料，可根据池体的任何结构，做任何造型的包裹衬里。所有拐角、直角部分，均应做成圆角或倒角，避免损坏防渗膜。 
　　 铺设完，紧接着焊接，管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方，可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。 
　　 压边锚固：用膨胀螺栓、压条，进行压边锚固。压完边，再用防渗膜对锚固的部位，进行密封焊接，这样就形成完整的防渗防腐衬里。 
　　 如是设计阶段，可采用预埋形式进行锚固。HDPE猫爪预埋于混凝土墙里，铺设到指定位置，就直接焊接于HDPE猫爪上，形成完整的防渗体。也可采用砖墙压边，HDPE防渗膜铺设到要求位置，返边于墙内，砌砖固定。