轻质墙体简介

南京鑫义升建材有限公司是目前南京最大的专业上产SGK轻质隔墙板，年生产量达120万平方米以上，目前已通过国家防火检测和国家建筑材料工业墙体屋面材料质量等检测。

墙体材料是建筑物重要组成部分，建筑材料种70%是墙体材料，一平方米的建筑面积，约需2.5平方米的墙体材料进行围护。占用建筑面积的是厚墙体，24cm厚墙体每米减少使用面积0.33/m ；自重荷载达500kg/m ；用性能相当墙厚仅9cm轻质隔墙板，板重只有40—70kg/m，是24墙质量的六分之一，由此，使用轻质隔墙能够减轻荷载减少基础钢筋、水泥，降低综合造价约100元/m ；小高层建筑约200元/m ；高层建筑为300元/m 。

节能建筑：大开间、大跨度，改变肥粱、胖柱、厚墙体、深基础的弊病，节约钢材、水泥，增大使用面积。由于传统的粘土砖不仅毁田，耗能严重，而且块小体重，保湿性能差，施工效率低，不能适应国务院《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》要求。轻质条板具有质量轻、保温隔热性好，建筑物使用面积大且安装方便，施工速度快，将是我国新型墙体材料发展的主导产品。轻质条板是墙改发展的必然趋势；由小块墙材向大块墙材；又质量墙体材料向轻质墙体材料；由湿法作业向干法作业方向发展。轻质隔墙条板轻质、块大、空心、利废、性能优异，完全符合墙体材料发展方向。

轻质隔墙条板有以下特点：物理学性能好、质轻（90KG/M一下）其质量比仅为粘土烧结砖的1/4；隔热：阻热系数为粘土烧结砖的3倍；隔音：不小于35DB；抗压：不小于5MPA。施工简便功效高，减少施工作业时间，其施工效率是粘土砖施工效率的五倍。该板可钉据割、打孔、开槽容易。面向二十一世纪，住宅建设向产业化发展，住宅商品化已是不可逆转的，目前传统的砖混结构