320D/320D L Hydraulic Excavators简介 Increased work tool options, new powerful engine and easier operation lead to increased productivity and lower operating costs.

技术规格

- 103 kW飞轮净功率

- 21500 kg工作重量

- 20300 kg工作重量 － 标准 底盘系统

- 206 kN最大牵引力

- 5.7 kph最高行驶速度

产品手册

特性与优点

发动机和液压装置
Cat® 3066 TA 发动机和液压装置为 320D 带来业界卓越的功率、燃油效率和操纵性，其在所有应用中都始终保持一致的高性能。

结构
320D 的结构零部件和底盘是机器经久耐用的关键所在。

动臂、斗杆和附件
320D 可提供范围广泛的适用于各种类应用类型的配置，从而可在各种工程中获得最大的灵活性、生产率和高效率。

技术规格

- 103 kW飞轮净功率

- 21500 kg工作重量

- 20300 kg工作重量 － 标准 底盘系统

- 206 kN最大牵引力

- 5.7 kph最高行驶速度

- 103 kW净功率 － ISO 9249

- 102 mm缸径

- 130 mm冲程

- 6.37 L排量

- 205 L/min主机具系统 － 最大流量（2 倍）

- 35000 kPa最大 设备压力

- 35000 kPa最大 行驶压力

- 25000 kPa最大 回转压力

- 32.4 L/min先导系统 － 最大流量

- 3900 kPa先导系统 － 最大压力

- 120 mm动臂油缸 － 缸径

- 1260 mm动臂油缸 － 冲程

- 120 mmB1 系列铲斗油缸 － 缸径

- 1104 mmB1 系列铲斗油缸 － 冲程

- 135 mmCB2 系列铲斗油缸 － 缸径

- 1156 mmCB2 系列铲斗油缸 － 冲程

- 410 L燃油箱容量

- 25 L冷却系统

- 30 L发动机机油

- 8 L回转驱动

- 10 L终传动（每侧）

- 260 L液压系统（包括油箱）

- 11.5 RPM回转速度

- 62 kN·m回转扭矩

- 600 mm标准底盘系统的标准履带

- 800 mm加长型底盘系统的标准履带

- 600 mm狭长型底盘系统的标准履带

- 600 mm三抓地齿选装件

- 700 mm选装件

- 800 mm选装件

特性与优点

发动机和液压装置
Cat® 3066 TA 发动机和液压装置为 320D 带来业界卓越的功率、燃油效率和操纵性，其在所有应用中都始终保持一致的高性能。

结构
320D 的结构零部件和底盘是机器经久耐用的关键所在。

动臂、斗杆和附件
320D 可提供范围广泛的适用于各种类应用类型的配置，从而可在各种工程中获得最大的灵活性、生产率和高效率。

维修和保养
简化的维修和保养可为您节省时间和金钱。

操作台
320D 的操作设计得舒适、简单且省力，操作员从而可集中精力进行生产。

作业机具－附件
320D 可选择范围广泛的作业机具，以优化机器性能。

完善的客户支持
卡特彼勒代理商的服务可协助您使机器工作时间更长，运转费用更低。

320D RR/320D L RR
这些型号设计成结合最小的配重旋转，以允许它们在狭窄场地作业。