高清视频会议摄像机KT-HD50

产品介绍：

本产品是我司主要针对视频会议行业专业研发的高清通讯型彩色摄像机,采用1/2.5英寸高品质HD CMOS图像传感器。有效像素达到2百万，可与任意编解码器，以及其他系统结合使用，输出高质量、高分辨率的图像。

KT-HD50 视频会议摄像机的诸多强大功能，再加上自身的超清晰的图像质量，成为了真正具备强大功能的高清摄像机。KT-HD50 的视角很宽，内置有10倍光学变焦镜头，可输出16：9比例图像，并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄，而抖动却很小。它还有许多便捷的功能，如自动聚焦/自动曝光，9个预置位，红外及远程控制等。KT-HD50 是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

主要应用：

可广泛应用于视频会议，远程教学，远程医疗，礼拜教堂，事件现场，法庭，多媒体中心，连锁商店，交通，机场等监控场所。

产品特点：

- 超清晰的图像质量——2百万像素HD CMOS传感器

装有1/2.5英寸原色CMOS传感器（总有效像素达到2百万），可提供高清晰和高分辨率的图像质量。

- 宽范围，安静的，快速摇移/俯仰拍摄

装有新型的步进马达电机，因此操作起来极为安静迅速，可以快速地移动至指定角度，并进行大范围的拍摄。最大摇拍速度：80°/秒（范围360°）最大俯仰速度：60°/秒（范围-30度至+90度）

- 从标清NTSC/PAL到全高清的多格式视频输出

可提供1080i格式的全高清视频，针对各种不同的应用需求，它还可提供标清到高清共8种的不同信号输出。

- 高质量图像传输：

装有HDMI/ Ypbpr/ HD-SDI，可进行长距离，高质量的高清图像传输，图像质量却不会受到损失。

- 232C/422远程控制（VISCA协议）：

使用RS232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及摇移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。

- 40倍变焦（10倍光学*4倍数字）：

装有一个快速稳定的自动聚焦镜头，可进行40倍变焦操作。

- 9个预置位：

最多可对9个摇移/俯仰/缩放值、聚焦位置、曝光模式以及白平衡进行预设，即使在摄像机关闭时，数据也可以保存下来。

- 多功能遥控器：

配备有操作简便的遥控器，可进行基本设定，以及摇移/俯仰/缩放控制。

产品参数：

| 型 号： | KT-HD50 |
| --- | --- |
| 图像传感器： | 1/3英寸 CMOS |
| 有效像素： | 约2百万(16：9) |
| 信号系统 HD： | 1080/59.94i,1080/50i,1080/29.97p,1080/25p,720/50p,720/59.94p,720/29.97p,720/25p |
| S D： | NTSL,PAL |
| 镜 头： | 10 倍光学变焦，f=5.1mm(广角端)～51.0 mm(远端)，F1.8～F2.1 |
| 水平视角： | 50°(广角端)～5.4°(远端),在高清信号输出时 |
| 聚焦系统： | 自动/手动 |
| 最低照明： | 1.2Lx(F1.8, 50IRE) |
| 曝光控制： | 自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度 |
| 快门速度： | 1/2~1/10，000秒 |
| 增 益： | 自动/手动(-3～+18dB) |
| 白平衡： | 自动/室内/室外/one push/手动 |
| 图像效果： | 彩色、黑白 |
| 信 噪 比： | 50dB |
| 摇移/俯仰 摇 移： | 360°(最大速度80°/秒) |
| 俯 仰： | 0度至120度(最大速度60°/秒) |
| 预 置 位： | 9个位置 |
| 视频输出HD： | YpbPr、HDMI、HD-SDI |
| S D： | VBS,Y/C |
| 电源需求： | 12V DC(10.8～13.0V DC) |
| 操作温度： | 0~40℃ |
| 存储温度： | -20-60℃ |
| 功 耗： | 最大30W(DC 12V时) |
| 产品尺寸： | (长)240×(宽)×155×(高)140mm |
| 重 量： | 1250g |
| 产品颜色： | 银灰色 |
| 随机配件： | DC 12V电源适配器，IR遥控器，操作说明书，RS-232C串口控制线，色差分量线 |