光学系统
UIS2光学系统(无限远校正系统)

照明装置
内置透射光柯勒照明，6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用

调焦系统
载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米

换镜转盘
固定4孔物镜转盘

观察筒
双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm

载物台明装置
钢丝传动，尺寸为120mm × 132mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹

聚光镜
阿贝聚光镜，数值孔径1.25(浸油时)，内装式孔径光阑 

物镜 平场消色差
4× N.A.0.10 W.D. 22.0mm
10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm
40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm
100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(选配) 
目镜(10×) 视场数F.N. 18 (防霉处理) 
选配件 反光镜，15×目镜(F.N.12，防霉处理)，电缆支架，
木储存箱(264(宽)×305(长)×474(高))，测微尺，
箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑

北京冠普佳科技有限公司

联系：李小兵

电话：13811719035